天津外国语大学滨海校区学生宿舍公寓床

采购项目需求书

四、技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 （mm） | 图片 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公寓床 | 2000x 900x 2100mm |  | 一、规格(mm) 2000x900x2100mm 二、床架部分： 1.四角主立柱：采用1.2优质冷轧钢板规格C型56mm×56mm一次滚压成型。 2.床头横撑：采用规格25mm×25mm优质方形钢管，管壁厚净尺寸1.2mm，床头横撑下方横拉钢管采用30mm*75mm*37mm（±2mm)D型管材靠外一侧均匀压3条筋，壁厚净尺寸≥1.2mm厚，硬度HV1实验结果≥100，床头高度300mm。 3.床头立柱采用20mm×20mm优质矩形钢管，壁厚净尺寸1.2mm。 ★4.床杠：承重床杠(横梁）采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板一次滚压成68mm*90mm（±1mm)的型材，长梁下侧圆弧处理，外侧均匀压3条筋，增加整体强度。内侧下开口为反边压型设计，内侧上下开口处加固不低于5处，增加耐弯曲强度。上部设计上翻边用于钩住床铺管。上翻边宽不低于20mm,钢材硬度HV1实验结果≥100。 5.床屉横撑采用规格30mm×37mm×45 mm D形优质钢管，壁厚净尺寸1.2mm，护栏横拉采用25mm*25mm*1.2mm优质六边形管，底部长25mm，顶部长16mm（±1mm)，高25mm，壁厚1.2mm，护栏高350mm，长1200mm，正面护栏上床最大缺口：500-600mm。 ★6.床板：选用优质实木多层板（胶合板），厚度≥12mm，阻燃胶合板判定依据GB50222-2017和GB8624-2012，单体燃烧要求单体燃烧检测依据GB/T20284-2006，燃烧增长速率指数，W/s检验结果≤232，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量，MJ≤14。可燃性（点火时间30s）检测依据GB/T8626-2007，60s内焰尖高度Fs≤150mm，60s内无燃烧滴落物。环保无味。床板安装必须牢固。床板承重不小于200kg。 7.蚊帐杆：采用直径16mm圆管，壁厚净尺寸1.0mm,在主立管中可伸缩、用元宝螺丝固定，并加保护套。 8.后加强杠：采用规格25mm×50mm优质矩形管，壁厚净尺寸1.2mm。 ★9.梯子：25mm×25mm方管，壁厚1.2mm，上方与床平面链接，下方比床宽出210mm，脚踏板采用≥1.5mm钢板制作，脚踏板为八边形，表面冲压防滑纹，内径为325*55mm(+1mm)，硬度HV1实验结果≥100,内设梯形凸起，梯形短边长180mm(+1mm)，脚踏板设凸起圆点,均匀分布，左右两侧设二层人字叠加，全部凸起高度1.5mm，保证学生脚踏时舒适不硌脚，爬梯承重不低于150kg，着地处须加装尼龙脚垫。 10.所有钢质结构表面要求作打砂（或酸洗磷化），静电喷涂处理、无流痕、无掉漆、无锈点，手感柔和、平滑，色泽美观。 11.所有钢质结构要求用二氧化碳气体保护焊嵌入式焊接，各部位焊接口均要求为闭合焊接，即满焊口，无假焊、漏焊、过焊现象，焊接牢固、美观、无裂缝、无焊渣、无毛刺。 三、床下储物与学习区部分 1.桌面1352×564×25mm，采用参照或相当于“露水河”或“大亚”或“福人”同档次E1级三聚氰胺双饰面板，同色优质PVC封边，后面与靠床架一侧配有5公分高档条，桌面下方配置小柜一个，上面一个抽屉，下面一个门，规格为350mm*560*725mm，桌面除外所有板材部分均采用18mm厚采用参照或相当于“露水河”或“大亚”或“福人”同档次三聚氰胺纸饰面无醛添加刨花板，无醛添加刨花板甲醛释放量（依据GB/T 17657-2022标准和GB/T39600-2021标准）甲醛含量检验结果≤0.1mg/100g，甲醛释放量未检出（检出限：0.005mg/m3），依据GB/T4897-2015标准，静曲强度≥14.5MPa,内胶合强度≥0.69MPa，表面胶合强度≥1.32MPa,2h吸水厚度膨胀率≤1.8%，握螺钉力板面≥1080N，板边≥950N，依据HJ571-2010标准，总挥发性有机化合物（TVOC）释放率（72h），检验结果≤0.06mg/(m²·h），依据GB8624-2012标准，燃烧性能等级B2（E）,20s内焰尖高度Fs<150mm，20s内无燃烧滴落物，依据GB/T8626-2007标准，可燃性（采用点火方式：表面点火，点火时间：15s，点火位置：试样中心线与底部边缘上方40mm交界处，燃烧物理行为：未出现未着火就熔化或收缩的现象，试样被引燃：否，火焰尖端到达距点火点150mm处：否，滤纸被引燃：否）。配钢制锁鼻和三节轨滑道，保证写字台能承受100kg以上压力。 ★2.上面书架尺寸1070×240×180（高）mm，上面书架托臂采用38mm(+1mm)*39mm(+1mm)*≥1.0mmL型钢材，内置孔，外侧无孔，增强载重功能，右侧书架为600*300*1690mm，上层为二块隔板，下层为一块隔板。板材部分，四面封边，所有板材部分均采用18mm厚采用参照或相当于“露水河”或“大亚”或“福人”同档次E1级三聚氰胺双饰面板。 3.双门衣柜550×600（深）×1690mm，板材部分，四面封边，所有板材部分均采用18mm厚采用参照或相当于“露水河”或“大亚”或“福人”同档次E1级三聚氰胺双饰面板。衣柜内有一层25mm厚固定层板，配件部分：柜子部分均配挂钢制锁鼻、铝合金拉手、阻尼铰链，衣柜门板分上下大小门板均带拉手（上门板高1050mm，下门板高550mm），衣柜内配挂衣杆。 4.整体外观颜色为枫木色 四、整体要求 1.所用原材料须为足尺原料，几何尺寸误差不得超过国家规定标准。 2.所有钢材采用参照或相当于“首钢”或“宝钢”或“鞍钢”或同档次产品，钢材结构焊接处要求采用二氧化碳保护焊接，要求焊口满焊，并且平整、光滑，无假焊、漏焊、过焊现象，焊接牢固、美观、无裂缝、无焊渣、无毛刺。 3.所有钢材表面要求除锈、除油、表调、双面静电喷塑处理，喷涂面无流痕、无掉漆、无锈点，手感柔和、平滑，色泽美观。 4.所有板材采用参照或相当于E1级“露水河”或“大亚”或“福人”或同档次产品。 5.所有辅料如涂料、黏合剂均采用优质产品，环保要求要达到同类产品国家标准最高等级。 6.所用木质材料、辅料、封边用粘合剂必须符合国家规定的环保标准。 7.保证整体床身坚固稳定。 | 套 | 295 | 否 | 是 |
| 1 | 特体床 | 2200x 900x 2100mm |  | 一、规格（mm） 2200x900x2100mm 二、床架部分： 1.四角主立柱：采用1.2优质冷轧钢板规格C型56mm×56mm一次滚压成型。 2.床头横撑：采用规格25mm×25mm优质方形钢管，管壁厚净尺寸1.2mm，床头横撑下方横拉钢管采用30mm*75mm*37mm（±2mm)D型管材靠外一侧均匀压3条筋，壁厚净尺寸≥1.2mm厚，硬度HV1实验结果≥100，床头高度300mm。 3.床头立柱采用20mm×20mm优质矩形钢管，壁厚净尺寸1.2mm。 ★4.床杠：承重床杠(横梁）采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板一次滚压成68mm*90mm（±1mm)的型材，长梁下侧圆弧处理，外侧均匀压3条筋，增加整体强度。内侧下开口为反边压型设计，内侧上下开口处加固不低于5处，增加耐弯曲强度。上部设计上翻边用于钩住床铺管。上翻边宽不低于20mm,钢材硬度HV1实验结果≥100。 5.床屉横撑采用规格30mm×37mm×45 mm D形优质钢管，壁厚净尺寸1.2mm，护栏横拉采用25mm*25mm*1.2mm优质六边形管，底部长25mm，顶部长16mm（±1mm)，高25mm，壁厚1.2mm，护栏高350mm，长1400mm，正面护栏上床最大缺口：500-600mm。 ★6.床板：选用优质实木多层板（胶合板），厚度≥12mm，阻燃胶合板判定依据GB50222-2017和GB8624-2012，单体燃烧要求单体燃烧检测依据GB/T20284-2006，燃烧增长速率指数，W/s检验结果≤232，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量，MJ≤14。可燃性（点火时间30s）检测依据GB/T8626-2007，60s内焰尖高度Fs≤150mm，60s内无燃烧滴落物。环保无味。床板安装必须牢固。床板承重不小于200kg。 7.蚊帐杆：采用直径16mm圆管，壁厚净尺寸1.0mm,在主立管中可伸缩、用元宝螺丝固定，并加保护套。 8.后加强杠：采用规格25mm×50mm优质矩形管，壁厚净尺寸1.2mm。 ★9.梯子：25mm×25mm方管，壁厚1.2mm，上方与床平面链接，下方比床宽出210mm，脚踏板采用≥1.5mm钢板制作，脚踏板为八边形，表面冲压防滑纹，内径为325*55mm(+1mm)，硬度HV1实验结果≥100,内设梯形凸起，梯形短边长180mm(+1mm)，脚踏板设凸起圆点,均匀分布，左右两侧设二层人字叠加，全部凸起高度1.5mm，保证学生脚踏时舒适不硌脚，爬梯承重不低于150kg，着地处须加装尼龙脚垫。 10.所有钢质结构表面要求作打砂（或酸洗磷化），静电喷涂处理、无流痕、无掉漆、无锈点，手感柔和、平滑，色泽美观。 11.所有钢质结构要求用二氧化碳气体保护焊嵌入式焊接，各部位焊接口均要求为闭合焊接，即满焊口，无假焊、漏焊、过焊现象，焊接牢固、美观、无裂缝、无焊渣、无毛刺。 三、床下储物与学习区部分 1.桌面1552×564×25mm，采用参照或相当于“露水河”或“大亚”或“福人”同档次E1级三聚氰胺双饰面板，同色优质PVC封边，后面与靠床架一侧配有5公分高档条，桌面下方配置小柜一个，上面一个抽屉，下面一个门，规格为350mm*560*725mm，桌面除外所有板材部分均采用18mm厚采用参照或相当于“露水河”或“大亚”或“福人”同档次三聚氰胺纸饰面无醛添加刨花板，无醛添加刨花板甲醛释放量（依据GB/T 17657-2022标准和GB/T39600-2021标准）甲醛含量检验结果≤0.1mg/100g，甲醛释放量未检出（检出限：0.005mg/m3），依据GB/T4897-2015标准，静曲强度≥14.5MPa,内胶合强度≥0.69MPa，表面胶合强度≥1.32MPa,2h吸水厚度膨胀率≤1.8%，握螺钉力板面≥1080N，板边≥950N，依据HJ571-2010标准，总挥发性有机化合物（TVOC）释放率（72h），检验结果≤0.06mg/(m²·h），依据GB8624-2012标准，燃烧性能等级B2（E）,20s内焰尖高度Fs<150mm，20s内无燃烧滴落物，依据GB/T8626-2007标准，可燃性（采用点火方式：表面点火，点火时间：15s，点火位置：试样中心线与底部边缘上方40mm交界处，燃烧物理行为：未出现未着火就熔化或收缩的现象，试样被引燃：否，火焰尖端到达距点火点150mm处：否，滤纸被引燃：否）。配钢制锁鼻和三节轨滑道，保证写字台能承受100kg以上压力。 ★2.上面书架尺寸1270×240×180（高）mm，上面书架托臂采用38mm(+1mm)*39mm(+1mm)*≥1.0mmL型钢材，内置孔，外侧无孔，增强载重功能，右侧书架为600*300*1690mm，上层为二块隔板，下层为一块隔板。板材部分，四面封边，所有板材部分均采用18mm厚采用参照或相当于“露水河”或“大亚”或“福人”同档次E1级三聚氰胺双饰面板。 3.双门衣柜550×600（深）×1690mm，板材部分，四面封边，所有板材部分均采用18mm厚采用参照或相当于“露水河”或“大亚”或“福人”同档次E1级三聚氰胺双饰面板。衣柜内有一层25mm厚固定层板，配件部分：柜子部分均配挂钢制锁鼻、铝合金拉手、阻尼铰链，衣柜门板分上下大小门板均带拉手（上门板高1050mm，下门板高550mm），衣柜内配挂衣杆。 4.整体外观颜色为枫木色 四、整体要求 1.所用原材料须为足尺原料，几何尺寸误差不得超过国家规定标准。 2.所有钢材采用参照或相当于“首钢”或“宝钢”或“鞍钢”或同档次产品，钢材结构焊接处要求采用二氧化碳保护焊接，要求焊口满焊，并且平整、光滑，无假焊、漏焊、过焊现象，焊接牢固、美观、无裂缝、无焊渣、无毛刺。 3.所有钢材表面要求除锈、除油、表调、双面静电喷塑处理，喷涂面无流痕、无掉漆、无锈点，手感柔和、平滑，色泽美观。 4.所有板材采用参照或相当于E1级“露水河”或“大亚”或“福人”或同档次产品。 5.所有辅料如涂料、黏合剂均采用优质产品，环保要求要达到同类产品国家标准最高等级。 6.所用木质材料、辅料、封边用粘合剂必须符合国家规定的环保标准。 7.保证整体床身坚固稳定。 | 套 | 5 | 否 | 是 |

五、商务要求

（一）服务要求

1.提供所投产品五年的免费上门保修，7×24小时技术响应，8小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

2.投标人的报价应包括：家具及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、税费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3.投标人提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4.投标方在投标文件中须提供详细的到货、安装、调试、培训和验收计划。

（二）交货期

1.全部货品须于2024年7月9日前到货，7月25日前完成安装。

2.交货地点：天津市滨海新区大港区学府路60号，天津外国语大学滨海校区学生宿舍楼内各房间。

（三）付款方式

签订合同后10日内支付合同总额的30%，全部货物到现场后10日内支付合同总额的另外40%，安装、调试完毕，验收合格后30日内支付合同总额的剩余30%（特殊情况以合同为准）。