中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）采购投资服务中心AB区电梯维修更换项目磋商文件

（项目编号：TJBH-2023-A-0033）

天津市滨海新区政府采购中心

2023. 10

目录

第一部分磋商邀请函

第二部分磋商项目要求

第三部分供应商须知

第四部分合同草案

第五部分响应文件格式

## 第一部分磋商邀请函

受中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）委托，天津市滨海新区政府采购中心将以竞争性磋商方式，对中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）采购投资服务中心AB区电梯维修更换项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加磋商。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质响应文件，只接受加盖投标人电子签章的PDF格式电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按竞争性磋商文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）采购投资服务中心AB区电梯维修更换项目

（二）项目编号： TJBH-2023-A-0033

二、项目内容

第一包：投资服务中心AB区电梯维修更换（采购需求详见附件）。合同履行期限：签订合同之日起60日内到货，货到30日内安装完成。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：1204128元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯，施工类别需包含安装、维修），或具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），子项目中需包含曳引驱动乘客电梯），提供证书扫描件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2022年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

（三）本项目不接受联合体参与磋商。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（二）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日第一阶段解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（三）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，全部货物均由中小企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（四）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（五）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（六）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（七）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。

注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

六、获取竞争性磋商文件时间、方式

（一）获取竞争性磋商文件的时间：2023年10月30日至2023年11月6日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取竞争性磋商文件的方式：

1.获取竞争性磋商文件网址：使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载竞争性磋商文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。

（2）天津市政府采购网注册：登录天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn/gys_login.jsp）点击“申报注册”，完成网上注册。

（3）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538316。

（三）下载竞争性磋商文件后如放弃投标，请于网上应答截止时间之前取消参与磋商。

七、网上应答时间

2023年10月30日9:00至2023年11月14日8:30，使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、提交电子响应文件截止时间及方式

（一）提交电子响应文件截止时间：2023年11月14日8:30。提交电子响应文件截止时间前提交网上应答并分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效响应。

（二）提交电子响应文件方式：本项目采用网上电子投标方式，投标人须于上述规定的时间使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答和分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、解密时间、方式

（一）第一阶段解密时间：2023年11月14日8:30至9:30完成第一阶段解密的方为有效响应。

（二）第二阶段解密时间：通过第一阶段磋商的供应商在磋商小组要求的时间内（一般是磋商当日）完成第二阶段解密，否则视为放弃磋商。

（三）解密方式：供应商须于上述规定时间内使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成解密。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号

（三）联系人：刘春雪

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册、电子签章办理咨询：022-24538316

2. 采购文件咨询：022-25866129

3. 网上应答操作咨询：022-24538309

4. 解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）

（二）采购人地址：天津经济技术开发区融义路1352号宝信大厦

（三）采购人联系人：王松

（四）采购人联系电话：022-25202009

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人针对采购文件质疑受理：

1.联系部门：中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）

2.联系人：王松

3.联系方式：13920498363

4.联系地址：天津经济技术开发区融义路1352号宝信大厦

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

磋商公告的公告期限为3个工作日。

2023年10月30日

## 第二部分磋商项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸（含二次倒运）、保险、税金、货到就位以及安装、调试、检测、培训、保修、通过相关政府部门验收与备案、质保期1年内质保维保（含电梯年检）费用；外呼开孔与厅门门垛剔凿恢复、厅门门口封堵装饰、底坑墩剔除混凝土抹平、井道整改（含机房）、消防联动功能所需施工费用：现场施工水电费及接驳费、垃圾清运费、成品保护费、电梯移交前的保管费以及可能产生的环保费用、扰民费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

4. 本项目为交钥匙工程，需满足项目需求书所有要求，包含所有满足电梯正常使用的附加工程，最终达到国家质量验收标准并投入正常使用，全部费用已包含在内。

（二）服务要求

1. 所投电梯的电梯制造商须按照《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等国家及天津市强制性规定提供电梯的安装、改造、修理服务，提供电梯制造商的全包维保服务内容、价格清单及质保期满后的折扣率。若采购人或其服务单位有需要，电梯制造商须按照本次采购的价格及折扣率提供相应服务。

2. 投标人须具有完善的售后服务体系和制度，提供服务计划与内容、维修服务人员名单、维保服务的内容、货物备品备件。

3. 投标人须提供所投电梯2年全免费维保服务，终身维修。电梯发生事故时，要求维修人员半小时之内到达现场。保修期自获得特种设备监督检验机构颁发的电梯检验合格证之日起计算。

4. 投标人须提供接报后能到达现场提供应急服务的最短时间、解救困人时间承诺和排除常规故障时限承诺及维保协议文件。

5. 电梯交付使用后，用时须满足电梯的年平均故障次数≤2次（常规易损件的定期性更换不计入故障），该指标将在电梯交付使用后考核，如达不到投标时所报的指标将由采购人从质量保证款中按相应比例扣除。

6. 投标人近三年内未发生过重大安全责任事故，在本项目安装维保过程中不得发生任何安全责任事故，否则一切责任由投标人承担并须赔偿由此给采购人造成的所有损失。

7. 投标人须提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

8. 提供现场技术培训内容。

9. 供货方负责原有旧电梯拆除，并清运至院方指定存放区域。拆运费用由供货方报价。

10. 如电梯井道按照新电梯标准，须进行土建结构改造，例如增设钢梁，吊钩等，由供货方提供报价。电梯门洞的修改，控制柜孔洞的设置，以及电梯安装后，厅门、地坎、外呼孔洞的封堵回填，装修恢复等，由买方负责实施。

（三）交货要求

1. 交货期：

货到时间：签订合同之日起60日内；

安装完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（四）付款方式

设备货到安装完成，取得特种设备监督检验机构颁发的电梯检验合格证，经采购人验收合格，提供合同金额97%发票后，采购人支付合同金额97%款项，验收合格满一年后，凭余款发票及验收报告支付余款（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

二、技术要求

（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求供应商出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

（二）响应文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

（三）响应文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

（四）响应文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证等。

（五）响应文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

# （六）投标文件中提供详细的配置选型清单，注明对应的制造商、产地及品牌型号。所有配置部件均达到或优于国家标准和行业规范要求，并在交货时出具原始生产资料凭证及国家权威机构质量检验检测达合格以上等级的证明文件。如配置进口部件，交货时还须提供进口部件报关单。

# （七）投标文件中提供安装方案详细说明，包括工作内容、技术及安全措施、进度计划、工序、安装和调试负责人员名单及简历。

# （八）投标文件中提供本项目安装质量及安全采取的主要控制措施（如按安装单位质量保证体系进行控制、或委托有资质单位进行全过程控制等。

# （九）本项目为交钥匙工程，投标人负责施工现场旧电梯拆除、搬离，以及地面恢复、安装时造成的墙面及地面破损恢复等根据实际需要的安装、土建等项目均含在项目中。中标供应商需要完成电梯施工后，检验合格后交付给采购方。

（十）具体需求详见本部分项目需求书。

三、评审因素及评标标准

| 第一部分价格（30分） | 分值 |
| --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足竞争性磋商文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分客观分（10分） | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：0.5分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×0.5分 其他：0分 | 0.5 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：0.5分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×0.5分 其他：0分 | 0.5 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供有效期内的上述证书原件扫描件。具备1份证书得0.5分，最多1.5分 | 1.5 |
| 4 | 产品认证评价 | （1）提供与所投产品相关的发明专利证书扫描件（专利权人应包含所投产品制造商），每份合格上述证书扫描件得0.5分，最多0.5分 （2）提供与所投产品相关的实用新型专利证书扫描件（专利权人应包含所投产品制造商），每份合格上述证书扫描件得0.5分，最多0.5分 | 1 |
| 5 | 检测报告 | （1）提供执行电梯型式试验的检验检测机构出具的所投产品同型号的具有CMA标识的完整的整机检测报告或型式试验报告扫描件的得0.5分，其他0分； （2）提供本项目电梯使用的以下零配件的完整的检测/检验/型式试验报告扫描件 A. 曳引电动机 B. 变频器及控制开关 C. 安全钳 D. 限速器 E. 缓冲器 F. 门机装置控制系统 G. 导轨 H. 钢丝绳或复合钢带 每个零配件的具备CMA标识完整检测/检验/型式试验报告扫描件得0.5分； 最多2分； | 2.5 |
| 6 | 投标人人员相关证书 | （1）安全管理人员： A. 提供该人员《中华人民共和国特种设备作业人员证（电梯安全管理证A4）》或《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理A）》原件扫描件； B. 提供该人员递交响应文件截止日当月或上一个月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件； 完全满足上述要求每个合格的人员得0.5分，最多0.5分； （2）施工人员（电梯修理）： A. 提供该人员《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（电梯修理T）》原件扫描件； B. 提供该人员递交响应文件截止日当月或上一个月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件； 完全满足上述要求每个合格的人员得0.5分，最多0.5分； （3）施工人员（电工）： A. 提供该人员《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》原件扫描件； B. 提供该人员递交响应文件截止日当月或上一个月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件； 完全满足上述要求每个合格的人员得0.5分，最多0.5分； （4）施工人员（电焊工）： A. 提供该人员《中华人民共和国特种作业操作证（焊接与热切割作业）》原件扫描件； B. 提供该人员递交响应文件截止日当月或上一个月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件， 完全满足上述要求每个合格的人员得0.5分，最多0.5分。 | 2 |
| 7 | 业绩评价 | （1）产品业绩评价（1分） 完全按照以下要求提供与所投产品同品牌同型号产品业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单； B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩得0.5分，最多1分 （2）投标人安装业绩（1分） 完全按照以下要求提供投标人曾实施的乘客电梯的安装业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期； B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩0.5分，最多1分 | 2 |
| 第三部分主观分（60分） | 分值 |
| 1 | 产品性能评价 | 提供所投产品设计结构、技术标准、制造工艺、机电与控制系统等 满足招标文件要求，无瑕疵：5分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：3分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：1分； 其他：0分 | 5 |
| 2 | 产品的配置合理性评价 | 提供所投产品配置选型清单及相关产品介绍 配置选型科学先进性强、各部件兼容性、稳定性强：5分； 配置满足磋商文件要求，但内容存在1处瑕疵：3分； 配置满足磋商文件要求，但内容存在2处瑕疵：1分； 其他：0分； | 5 |
| 3 | 安装方案评价 | 安装方案应至少包含安装工作内容、技术措施、安装和调试人员资质、工作经验等 满足招标文件要求，无瑕疵：5分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：3分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：1分； 其他：0分 | 5 |
| 4 | 针对性及重、难点评价 | 至少包含针对本项目的重点、难点分析、应对方案、保证措施、井道配套工作、防水施工及做法等 满足招标文件要求，无瑕疵：5分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：3分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：1分； 其他：0分 | 5 |
| 5 | 检查、保养方案 | 提供检查、保养方案，方案中至少包含检查方式、保养内容、服务频次等，内容完整全面，合理性可操作性强 满足招标文件要求，无瑕疵：5分； 满足招标文件要求，但方案内容存在1处瑕疵：3分； 满足招标文件要求，但方案内容存在2处瑕疵：1分； 其他：0分 | 5 |
| 6 | 维保服务方案评价 | 应包含制造商服务承诺、服务响应时间、服务网点具体地址联系人联系方式、全包维保服务价格清单等 方案完整详细，针对性、可操作性强，服务响应及时，服务网点距离项目地点近，全包维保附件价格合理：5分； 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：3分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：1分； 其他：0分 | 5 |
| 7 | 安全保障措施评价 | 提供针对本项目的安全实施方案，至少包含供应商安全组织机构、管理制度、工作流程、具体安全防护方案、安全保障措施等 安全保障措施不存在瑕疵的：5分； 满足招标文件要求，但方案内容存在1处瑕疵：3分； 满足招标文件要求，但方案内容存在2处瑕疵：1分； 其他：0分 | 5 |
| 8 | 质量控制措施 | 提供针对本项目拟采取的质量控制措施进行评价，控制措施阐述完整、方式严谨、合理、针对性和可实施性强。 质量控制措施不存在瑕疵的：5分； 满足招标文件要求，但方案内容存在1处瑕疵：3分； 满足招标文件要求，但方案内容存在2处瑕疵：1分； 其他：0分 | 5 |
| 9 | 进度保障措施 | 提供针对本项目拟采取的进度保障措施进行评价。进度保障措施阐述完整、进度节点清晰、进度安排合理、针对性和可实施性强。 进度保障措施不存在瑕疵的：5分； 满足招标文件要求，但方案内容存在1处瑕疵：3分； 满足招标文件要求，但方案内容存在2处瑕疵：1分； 其他：0分 | 5 |
| 10 | 文明施工和环境保护措施评价 | 提供针对本项目的文明施工和环境保护实施方案、至少包含供应商组织结构体系、管理制度、工作流程、实施的方式方法、保障措施等 文明施工和环境保护措施不存在瑕疵的：5分； 满足招标文件要求，但方案内容存在1处瑕疵：3分； 满足招标文件要求，但方案内容存在2处瑕疵：1分； 其他：0分 | 5 |
| 11 | 风险应对及应急预案评价 | 方案中至少包含：风险部位、风险阶段分析及应对措施、应急及故障解决方案、联络机制、应急通信联络人、应急措施培训等； 应急预案不存在瑕疵的：5分； 满足招标文件要求，但方案内容存在1处瑕疵：3分； 满足招标文件要求，但方案内容存在2处瑕疵：1分； 其他：0分 | 5 |
| 12 | 档案资料整理方案 | 提供针对本项目的档案资料整理方案进行评价，至少包含项目完成后的档案资料交接清单、项目资料管理方式、管理制度，阐述完整、合理。 档案资料整理方案不存在瑕疵的：5分； 档案资料整理方案存在1处瑕疵的：3分； 档案资料整理方案存在2处瑕疵的：1分； 其他：0分。 | 5 |
| 合计 | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |

项目需求书

一、项目背景

（一）项目概况

1、项目名称：投资服务中心AB区电梯维修更换

2、建设单位：中共天津经济技术开发区委员会办公室（天津经济技术开发区管理委员会办公室）

3、项目地点：天津经济技术开发区投资服务中心（宏达街19号）

4、投资服务中心AB区3#4#7#8#电梯底坑渗、漏水严重，导致底坑内缓冲器、急停开关等安全部件无法正常使用。同时，电梯因使用年限较长，门机、轿顶装置老化严重，电控部分故障频发，存在蹲梯、冲顶、困人等安全隐患。

（二）故障情况：

1、蜗轮蜗杆曳引机老化，局部有漏油迹象；曳引机制动臂连接轴，有阻力，不灵活，存在溜梯安全隐患。

2、随着技术革新，本项目电梯设备安全保护装置配置少，已无法满足新的国标要求，存在安全隐患。

3、主板、控制系统、操作系统技术落伍，运行相应速度慢，接口老化，故障频发。

4、 门系统技术落后且老化严重，噪音大，故障率高，易困人，存在安全隐患。

5、底坑进水，盐碱度大，底坑内部件及导轨腐蚀严重。

6、电气设备、随行线缆磨损老化严重。

（三）维修更换范围：

1、维修更换电梯4部，电梯调试。

2、混凝土称重台。

3、电梯井道增加钢梁。

4、电梯配套墙面，电梯轿厢大理石装潢，电梯配套吊顶4套，电梯配套金属扶手8个，电梯操纵盘4个，外呼更换24个。

5、电梯底坑基层清理、清除积水、以及防水防碱维修4部。

6、电梯机房自流平楼地面，电梯机房墙面喷刷涂料。

7、按照采购人要求将拆除部件作为备件，对另外4部电梯（1、2、5、6号电梯）提供服务保障。

工   期：合同签订后3个月内完成

维保期限自验收合格之日起2年

（四）本项目属于工业行业。

# 二、项目要求

（一）拆除原电梯所有设备、曳引驱动系统、控制系统、门机系统、轿厢、附属设施等全部设备设施；保留厅门门套、地坎、原电源接驳点；更换电梯4台（梯号为3、4、7、8），包括弱电控制系统（对讲及广播、视频监控、通信、消防等线路）、曳引驱动系统、控制系统、门机系统、轿厢及装修、基坑防水、附属设施等相关接口联合调试工作等。

（二）投资服务中心AB区电梯维修更换项目的更换数量、安装地点、提升高度、安装位置、停站数见表1-1“投资服务中心AB区电梯维修更换项目汇总表”。表中备规格、型号仅供参考，井道尺寸、基坑深度等数据最终以现场实际踏勘测量为准。如实际数据与汇总表内统计数据有误差，将不得对合同设备单价进行调整，也不增加额外的费用。

（三）本项目为交钥匙工程，投标人负责施工现场旧电梯拆除、搬离，以及安装时造成的墙面及地面破损恢复等根据实际需要的项目均含在项目中。中标单位需要完成电梯维修后，检验合格交付给采购方。由采购人指定拆除部件作为备件，其余拆除掉的旧电梯及附属设施由中标单位自行处理。

表1-1 投资服务中心AB区电梯维修更换项目汇总表

| 类别 | 客梯 |
| --- | --- |
| 梯号 | 3#4#7#8# |
| 数量（部） | 4 |
| 载重（kg） | ≥1000 |
| 速度（m/s） | 1.0 |
| 停站楼层 | 6层6站（-1~5） |
| 井道尺寸（mm） | 2100*2100 |
| 底坑深度（mm） | 1500 |
| 有无机房， | 有机房 |
| 有无对重安全钳需求 | 无 |
| 关于BAS系统BA接口预留 | 电梯需预留BA接口与楼宇BAS系统进行连接，并读取电梯的运行参数，通信接口应采用准串口RS485/RS422，每部电梯需预留Modbus-RTU协议的BA接口，以便BA系统进行连接并读取参数。 |
| 关于电梯监控系统随动电缆 | 电梯厂家在每部电梯配置SYV75-5和RVV2*10随动电缆。 |
| 关于门禁控制使用随动电缆 | 电梯厂家提供门禁使用的随动电缆RVVSP2*1.5及电源线RVV2*1.5，以方便门禁系统能和电梯进行对接控制，并在电梯轿厢按键面板下预留门禁读卡器 |

（四）主要功能需求：

| 编号 | 项目 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维修 | 1. 需自行配制远程监控装置，以便第一时间发现并处理故障； 2. 必须保证提供两年免费维修保养。 |
| 2 | 安全保护 | 1.门保护系统必须满足红外线光幕及安全触板双重保护，当门打开和关闭时，探测进出的乘客和物体，以防止夹持；2.轿厢意外移动保护功能；3. 进口的2维红外线光幕门保护装置红外线在电梯门口形成一个满区间范围内的安全光屏。 |
| 3 | 全集选控制 | 对于已登记的所有轿厢和厅门呼梯，电梯依层站到达的顺序，依次响应。电梯运行方向由登记的第一个轿厢或厅门呼梯指令决定 |
| 4 | 满载不停梯 | 当轿厢达到满载负荷时，电梯不再接受厅门呼梯而直驶目的层站，以提高电梯运行效率。 |
| 5 | 超载报警 （声光装置在轿内操作面板上） | 当电梯载重量超过额定载重量时，电梯不允许关门起动，保持开门状态，同时发出声光报警信号，当超载状态消除后，报警自动停止，电梯恢复正常运行。 |
| 6 | 再平层功能 | 经过再平层的调整从而提高平层精度。 |
| 7 | 对讲系统 | 轿厢、机房、控制中心、梯顶和井道底部之间的一个对讲系统。可以实现乘客、机房和监控室人员通话。 |
| 8 | 轿内数字式位置指示器 | 位于轿厢内，包括轿厢位置、消防、超载报警等信息显示。 |
| 9 | 轿厢厅/方向灯 | 轿厢运行方向由液晶显示器显示。 |
| 10 | 轿内紧急照明 | 当正常的照明电源中断时，当自动切换到自动充电的应急电源，保持轿内的最低照明。 |
| 11 | 紧急电动运行操作 | 操作通过机房控制柜的开关和按钮实现，操作电梯的其它操作均被终止。（轿顶检修除外） |
| 12 | 紧急消防服务 | 发生火灾时，电梯将直驶返回到设定楼层后停靠，只容许被授权人操作电梯。 |
| 13 | 消防运行 | 火灾时，若消防员开关被激活时，立即取消所有层站召唤和轿内指令，电梯返回到预定层站，电梯由消防员控制运行。 |
| 14 | 轿厢内应急广播通话 | 控制室对轿厢内进行应急听话；一旦电梯超载或发生类似事件时，系统会发出合成音（或蜂鸣音）提醒轿箱内的乘客电梯运行已被中断。 |
| 15 | 电机过热保护 | 当电动机过热时暂停运转以保护电动机，延长使用寿命。 |
| 16 | 故障自动检测功能 | 控制柜自动检测电梯运行状况，当故障发生时，自动检测并判断故障原因，大大减少维修时间。 |
| 17 | 电磁干扰滤波器 | 滤波器安装在电梯电源主线上以防止由于电梯运行引起电流波动产生磁场对建筑物内其它电子设备的干扰。 |
| 18 | 称重启动 | 电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩,以使电梯启动平稳。 |
| 19 | 节能运行 | 在预定流量并满足乘客需求和服务指标的情况下，对于设置在相同部位的多部电梯，同向运行需求的多数乘客，在一部电梯未达到满载的情况下，尽量减少同部位两部电梯同时同向运行，达到互锁联动要求，系统将会减少投入服务的电梯数量以便节能，满足国际现行规范要求，达到节能减排效果。 |
| 20 | 无障碍功能 | （1）电梯厅召唤按钮及轿厢选层按钮高度900-1100mm，按钮应带盲文。 （2）电梯层灯应显示清晰并有语音报层装置。 （3）轿厢内控制面板设两套操纵盘，一套为正常设置，一套为无障碍要求设置带盲文或刷脸功能(下方距地面800mm处设置扶手)，安装高度按照相关规范设置。 |
| 21 | 停电应急就近平层 | 当电梯电源停电时，由备用电源（蓄电池）提供控制和驱动电源，控制电梯运行至就近平层位置并开门，让乘客离开。 |
| 22 | 物联网远程监控系统 | 通过大数据、云技术自动收集数据，并进行分析。持续提供电梯系统的运行状况监控，响应速度更快，解决方案更细致透明。 |
| 23 | 设置独立的开、关门时间 | 可以调整开关门速度及时间，提高电梯运行效率。 |
| 24 | 自动返回基站 | 当轿厢在设定时间内无轿厢厅门呼梯信号时，电梯将自动返回设定楼层，如基站。 |
| 25 | 关门时间保护 | 当电梯在规定时间内不能关闭时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯和重新登记大厅呼梯，在尝试关门三次还不能正常关闭时，则门将保持打开状态。电梯停止运行。 |
| 26 | 开门时间保护 | 当电梯门在规定时间内不能正常开门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯和重新登记大厅呼梯。轿厢将移动至三个不同的楼层以试图将门打开，如果还不能完全打开，则电梯停止运行，门关闭。 |
| 27 | 轿厢警铃 | 当乘客按轿厢操纵盘上的报警按钮时，置于轿厢顶部的警铃响起。 |
| 28 | 厅数字式位置指示器 | 位于大厅呼梯装置上，数字式显示轿厢所在位置。 |
| 29 | 电源缺相故障检测 | 电梯自动检测电源状况，当出现缺相状态时，主机停止运动以保护主机。 |
| 30 | 超载不启动 | 当轿厢负荷超过额定值时，轿厢内的蜂鸣器发出声音，超载指示灯点亮，电梯仍停留在该楼层不动，电梯门打开。 |
| 31 | 延时驱动保护 | 电梯无法正常启动或电梯运行受阻导致钢丝绳打滑，到达规定时长，控制系统启动保护功能，使电机停止运行并保持静止状态。 |
| 32 | 强迫关门 | 如果电梯门保持开门的时间超过预定的时间，强制功能工作，蜂鸣器发声，门开始以缓慢的速度关闭。 |
| 33 | 有司机服务 | 可通过轿厢操作盘箱内的专用开关选择自动操作或有司机操作。 |
| 34 | 驻停 | 当启动位于大堂的开关时，电梯不再响应任何厅门呼梯，而在响应完轿厢呼梯后，自动返回指定层，停梯。 |
| 35 | 轿内误指令人工消除功能 | 若乘客误按楼层按钮，可通过再次按下按钮的方式以取消所选的楼层。 |
| 36 | 消防联动接口 | 提供的电梯应为消防施工单位提供联动的接口。 |
| 37 | 防捣乱功能 | 不超过最多内呼，空载时取消剩余内呼，最后停层取消内呼。 |
| 38 | 智能控制功能 | 根据召唤数量、电梯运行时间、层站等待时间等参数，通过模拟控制和高速计算，优化轿厢分配，达到最理想的运行效果。 |
| 39 | 分散待机 | 群控电梯在没有任何指令或召唤时，将电梯分散在主层站和中间层站。 |
| 40 | 上班高峰服务 | 在预定上班时间内，并且主层站向上的运输特别繁忙时，优先向主层站不断派电梯以满足上班时的高峰需求。 |
| 41 | 下班高峰服务 | 在预定下班时间内，优先向顶层不断派电梯以满足下班时的高峰需求。 |
| 42 | 高峰服务 | 由于举行会议而引起临时几层拥挤，在不影响大楼交通的前提下，系统会尽量安排电梯去拥挤层站以满足需求。 |
| 43 | 主层站更改 | 操作切换开关，可改变主层站设置。 |
| 44 | 主层站服务 | 电梯没有服务要求时，返回主层站等待。 |
| 45 | 学习功能 | 学习大楼内的日常客流模式（进、出、午餐和楼层间客流），并通过基于学习的数据的统计方法，来确定最好的轿厢分配。 |
| 46 | 轿厢门 | 轿厢门应具有机械锁紧装置，轿厢门只能在开锁区内打开，且轿厢门锁紧必须有符合GB7588－2023要求的电气安全装置。 |

三、技术要求

（一）项目目标

1.要求项目开通设备正式运行时，设备所有功能均应全部调试验收完成，取得政府相关部门的验收合格证明，并达到全系统投入运营条件，具体工期要求在项目实施过程中可能进行相应的调整，投标人必须接到采购人下达的生产指令后，按生产指令的要求进行相应系统设备的生产、供货。

2.投标人应充分考虑各种因素，在投标文件中，根据采购人总体工期要求，制定本项目设计联络、设备制造／采购、工厂测试、供货、施工安装、调试、联调、试运行、竣工验收等全过程工期计划。

3.投标人对本系统的项目进度安排必须服从关键工期时间。在项目实施阶段，采购人有权根据项目的实际情况在合理的范围内适当调整项目计划，投标人对此应具备迅速响应的能力，并不得因此增加相关费用。

4.本项目采用系统总承包方式。包括设备供货及安装，井道照明的设计及施工，井道改造与施工，自产地发运到项目现场, 负责在项目现场的装卸、运输，仓储保管，二次倒运，吊装，安装，调试（包括配合设备联调），验收，向管理部门报检、领取使用许可证，预验收、试运行、竣工验收、交付使用、2年的维保、质保服务等,并包括培训等各类技术服务以及随机的备品备件、专用工具等。投标人只有在采购人最终验收合格后，整个项目才能算完成工作。

5.本次招标还包括电梯与BAS、动力照明、通信、土建（含装修）等其它相关系统的接口。投标人应按照接口要求与其它系统的承包商密切配合，解决各系统相互间的接口，确保本系统能顺利实施并协调工作。

6.投标人与土建及其它系统承包商的技术协调工作如果发生争议，应由采购人裁决，各方均应遵守合同相关规定，并不得籍此要求延长工期。

7.投标人必须对所提供的电梯的一切专利和执照及所办理的手续承担责任，并负责保护采购人的权益不受任何损害。一切由于文字、商标、和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。

8.本用户需求书仅提出电梯的基本要求，不应理解成全部要求。投标人应对本用户需求书进行完善和细化，并负责向采购人移交完整的、安全的、可靠的电梯。

9.从合同签订开始直至项目竣工验收，对于不满足本项目要求的设备和材料供货商，采购人有权要求投标人更换，投标人不得依此提出延长工期等任何要求。

10.投标产品应是已经批量生产、技术成熟、已投入运行的，外部配件应为同系列匹配产品（要求同类产品在国内已有2年的运行经验），应提供相关证明资料（如合同复印件或用户证明）。对于技术引进的产品，应有技术转让协议和相关证明文件。

11.投标人应承诺在质保期后，能长期向采购人以优惠价格提供电梯配件。

12.如投标人没有以书面形式对本用户需求书要求提出异议，则意味着投标人所提供的设备完全符合本用户需求书要求的要求；如有异议，投标人应在投标书中以“对项目要求的意见和与项目要求的差异”为题的专门章节中加以详细描述。

13.投标人提供与投标产品的速度、载重详见1-1具有国家权威机构出具的型式试验合格证书，并处在有效期内。

14.投标人提供的设备及对安装中所使用的附件（或配件）、材料、布线方法、安装工艺、调试开通及验收等要求，均应符合国家的有关规范及标准。

15.投标产品应能全面适应现有楼宇的土建要求，投标人应充分考虑土建施工时吊钩遗漏或预埋吊钩不可用或预留孔洞存在一定偏差情况下设备供货及安装。在这种情况下，投标人应提出可行的安装方案报招标方，通过审核后方可实施，不得因此而提出额外要求，相关费用含在投标报价内。

16.采购人不负责提供轨道车运输方式，投标人需采用轨道运输时（如租用轨道车等）所需的费用含在投标报价内，所需的所有手续均由投标人负责办理。

17.投标人应配合最终用户完成本系统及相关的系统考核工作。

18.投标人中标后在合同中提供售后服务机构的名称、资质、配备、联系地址、电话等详细资料，并无偿提供两年的电梯维保工作，未履行义务采购人有权扣除相应的价款，中标单位不得提出异议，如投标人将维保服务交于厂家须在投标文件中单独列明，采购人不再单独支付任何费用，且须满足国家及地方法律法规要求，电梯维保合同由维保单位与采购人指定的物业服务公司签署。

19.中标人必须无偿替业主向市质量技术监督局检测站申报电梯安全检验，作好年检前的一切准备工作，保证取得《电梯使用合格证》。

20.中标单位负责委托具备相应结构鉴定资质的检测单位，鉴定电梯机房及电梯井道的结构承重并出具鉴定报告，鉴定费用包含在投标报价中。

21.本项目不包括电梯内新购视频监控摄像头，中标单位需在电梯内预留监控摄像头等相关接口，摄像头采购人自行配置。

（二）项目要求

1. 投标人不得将本项目电梯维修更换工作分包给其他单位完成。

2. 天津经济技术开发区投资服务中心各层之间设置电梯设备，配置的垂直电梯应能满足天津经济技术开发区环境的各种要求。垂直电梯的技术水平先进、成熟、性能安全可靠；结构及零部件设计、配置合理，并具有一定的规范性和互换性，以易于调整和维护。垂直电梯应具有较高的安全性和先进性，且要满足本文所述的技术规格的要求。

（三）采用标准与规范及相关规定

3.1本项目必须满足以下规范和标准：

##### 《电梯制造与安装安全规范》 （GB7588-2023）

##### 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》（GB/T7025.1-3-2008）

##### 《电梯技术条件》 （GB10058-2009）

##### 《适用于残障人员的电梯附加要求（EN81-70:2003,IDT）（GB/T24477-2009）

##### 《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

##### 《火灾情况下的电梯特征（EN81-73:2005,IDT》（GB/T24479-2009）

##### 《电梯试验方法》 （GB10059-2009）

##### 《电梯安装验收规范》 （GB10060-2011）

##### 《电梯曳引机》 （GB/T24478-2009）

##### 《电梯操作装置、信号及附件》 （GB/T 30560-2014）

##### 《电梯T型导轨（ISO 18738:2003,IDT）》 （GB/T22562-2008）

##### 《电梯T型导轨检查规范》 （JG/T5072.1-1996）

##### 《电梯对重用空心导轨》 （JG/T5072.1-1996）

##### 《电梯用钢丝绳（ISO/FDIS4344:2003,MOD）》 （GB8903-2005）

##### 《电梯维修规范》（GB/T18775-2002）

##### 《电梯工程施工质量验收规范》 （GB50310-2002）

##### 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSGT7001-2009)

##### 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》（GB /T7024-2008）

##### 《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T 12974-2012

##### 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 》GB 5013.1～5-2008

##### 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1～7-2008

##### 《民用建筑电线电缆防火设计规程 》DGJ08-93-2002

##### 《民用建筑电气设计规范 》JGJ 16-2008

##### 《火灾自动报警系统设计规范 》GB 50116-2013

##### 《无障碍设施设计标准》 DGJ 08-103-2003

##### 《钢结构设计标准》 GB 50017-2017

##### 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2001

##### 不间断电源设备（UPS）第2部分：电磁兼容性 (EMC) 要求GB7260.2-2009/IEC62040-2005

##### 《适用于残障人员的电梯附加要求 》（EN81-70:2003,IDTGB/T24477-2009）

##### 其它与电梯制造、安装、检验、运行、维护保养、环保节能标准等有关的国家标准、行业标准及地方相关规定。

投标人提供的产品应满足上述规范要求。如果投标人所提供的产品与服务采用的标准和实施规范与上述标准和实施规范不同，投标人应对其使用的标准和实施规范作出说明，且只有当该标准和实施规范等效于或优于本技术要求时，其产品才能被采购人接受。投标人应清楚地说明用于替代的标准或实际使用的规范，并提交该标准或实施规范供采购人参考。投标人不得因此而增加费用。

3.2电梯的工作条件

3.2.1自然环境

天津海拔高度小于1000m，属于中纬度温带气候，冬夏季温差较大，极端温度为＋45℃和-27.4℃，最大相对湿度为90％以上。冬季风沙大，秋冬两季气候干燥易产生静电。地震烈度为7度。

3.2.2工作环境

机房的空气温度应保持在5℃-40℃之间;环境相对湿度不大于90%(在25℃时)。

3.2.3工作条件及强度

符合国家相关标准

3.3基本要求及主要技术参数

3.3.1基本要求

能全面符合以下要求：

（1）《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2023）的要求。

（2）本用户需求书的要求。

（3）投标人需按照本用户需求书中的井道尺寸并结合实际测量尺寸进行维修更换。投标人在中标后提供电梯布置图（含积水坑位置）。

（4）对电梯维修周期及整机寿命要求：

电梯维修周期不小于10年，整机寿命不小于20年。电梯能长期安全工作，并能长期保持良好的工作性能。在维修周期乃至整个寿命期内，主要部件能正常工作，在维修周期内，轿厢的振动与噪声没有大的变化，且乘坐舒适感好。同时电梯经维修后能基本恢复原有的性能。其各子系统之间能够长期持久的保持良好的匹配性。

（5）对电梯故障率要求：电梯起动、制动运行60000次中发生失效（故障）次数不超过2次，每次修复时间不超过1小时。

3.3.2电梯的特殊要求

设置电梯设备，配置的垂直电梯应能满足天津经济技术开发区投资服务中心环境的各种要求。垂直电梯的技术水平先进、成熟、性能安全可靠；结构及零部件设计、配置合理，并具有一定的规范性和互换性，以易于调整和维护。

垂直电梯应具有较高的安全性和先进性，功能分区布局合理、方便使用管理、安全可靠、性能先进、便于维护，且要满足本文所述的技术规格的要求。

本项目包括弱电控制系统（包括对讲广播，视频监控、通信、消防）等线路更换，包含在本次报价中，所涉及井道内的线路、电器元件、接口等相关设施设备均要求进行更新，同时考虑与原有弱电设备的兼容匹配，购置、勘察现场时必须详细查明并测量，以满足后期使用要求，费用考虑在本次报价中，后期不再调整。

项目完成后，中标单位必须进行联合试运转，以保证各项功能安全可靠，提供具备资质的第三方检测报告；如未提供采购人不予验收，合同款不予支付。

1. 主要材料的选择

注：所有产品制造商具备GB/T19001系列/IS09001系列质量管理体系认证

1.1 运行中轿厢内噪声：不大于55dB(A)（测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.5m处）；

1.2 开关门过程噪声：不大于55dB(A)（测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.5m处）；

1.3 平层精度：不大于±5mm；

1.4 层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离最大偏差不大于3mm；

1.5 速度偏差：-8～+5％（在50％额定载重向下运行时）；

1.6 电梯运行性能指标：要求运行平稳，起动、制动及加、减速度变化顺畅，舒适感好；

1.7 电梯的平衡系数：40％～50％；

1.8 所有钢制件均应进行防腐处理。

2.主要安全装置

2.1 缓冲器：应是耗能式或储能型缓冲器。缓冲器的安全系数应满足相关规范的规定。应说明缓冲器的结构，并说明生产厂和产地。

2.2 安全钳：应是渐进式安全钳，碟式弹簧型弹性元件，槽型楔块型制动元件。应说明安全钳的结构，并说明生产厂和产地。

2.3 限速器：限速器采用离心甩块式，提拉力范围1000-2000N，应说明限速器的结构，并说明生产厂和产地。

2.4 门锁：应是与自动开门机同一品牌产品，采用行业知名产品，应说明品牌、生产厂和产地。

2.5 轿厢上行超速保护装置：应说明基本结构和工作原理， 已用产品的生产厂和产地。

2.6 井道照明所需的开关、管、线、灯等全部设备的供应和安装，灯具应是防水的，井道照明的电源应与电梯动力电源分开，且每一个井道均应有独立的控制开关，开关具有功能实现两地控制。照明灯具应固定在不影响电梯运行的井道壁上，其间距不大于7m，在井道的最高和最低点0.5m以内各装设一个照明灯。底坑内应设36V安全插座、220V（单相三线）插座及停止开关。

2.7 含有电子元件的安全电路：应说明功能和结构，并说明生产厂和产地。以上安全装置，必须提供结构和功能说明，并提供国家认定资质的专业检测机构有效型式试验证书的文件。

### 3.3.3基坑排水现状

现状电梯底坑无排水条件，中标人应考虑电梯自身相应的防水措施。若电梯井道底部积水坑需要遮蔽，中标人负责遮蔽，遮蔽效果满足当地质检机构的要求。电梯基坑本身存在积水情况，请中标单位按照实际情况进行防水施工，施工结果质保5年。

3.3.4施工检查

施工前整体检查基层漏水情况，对混凝土的侧板、顶板、底板有漏水注浆补漏处理。空鼓松动、强度不达标水泥砂浆层铲除，墙地面水泥砂浆打磨。使用除湿设备对电梯井道基坑进行除湿处理，对裸露的钢筋涂刷防锈漆，使用高抗渗防水砂浆对钢筋、管线槽处进行修补，采用高强度厚薄通用砂浆对墙面和地面的坑洞裂缝部位进行修补，使用无机渗透结晶型防水材料、防水抹面粘结胶浆进行基层处理。

3.3.5无机水性渗透结晶型材料应有产品合格证和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行相关规范，不合格的材料，不得在本过程使用。

3.3.6在进行无机水性渗透结晶型材料施工前，应根据现场情况确定施工范围、施工方法、工序等内容，编制专项施工方案。

3.3.7应根据基层混凝土表面状况做相应处理：

- 基层表面的蜂窝、孔洞较大、缝隙等缺陷应进行修补，松动、凸块应凿除，施工前应清除浮浆、浮灰、脱模剂、油垢和污渍等。

- 对于既有混凝土工程应先将劣化部分清除，完成结构缺陷与损伤修复。

- 应用于防水工程时，应先对细部构造进行密封或增强处理。

4.基层表面不得有明水。

3.3.8防水防护工程隐蔽验收记录应包括下列内容：

1.防水涂层的基层。

2.密封防水处理部位。

3.门窗洞口穿墙管预埋件及收头等细部位置。

3.3.9防水层分项工程检查验收时，应检查下列文件和资料：

- 主要材料的产品合格证，出厂检验报告，进场验收记录。

- 施工方案和安全技术措施文件。

- 隐蔽工程验收和相关图像资料。

4.施工记录和施工质量检验记录。

5.防水工程的淋水或蓄水检测记录。

3.4整机技术性能

3.4.1运行中轿厢内噪声：不大于55dB(A)（测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.5m处）

3.4.2开关门过程噪声：不大于55dB(A)（测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.5m处）

3.4.3平层精度：不大于±5mm。

3.4.4层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离最大偏差不大于3mm。

3.4.5速度偏差：-8～+5％（在50％额定载重向下运行时）

3.4.6电梯运行性能指标：要求运行平稳，起动、制动及加、减速度变化顺畅，舒适感好：

##### 最大垂直振动加速度：＜20cm/s2

##### 最大水平（前/后）振动加速度：＜15cm/s2

3.4.7电梯的平衡系数：40％～50％

3.4.8所有钢制件均应进行防腐处理。

3.4.9电磁兼容性应符合EN12015/16的相关要求。

3.4.10抗干扰要求：国家标准

3.4.11可靠性和可维修性要求：国家标准

3.4.12绝缘要求：国家标准

3.4.13投标人应在投标文件在故障情况下的处理方法：

3.5基本功能

3.5.1安全保护功能（不限于此）

电梯的安全保护功能和安全装置应全面符合GB7588－2003《电梯制造与安装安全规范》的规定，还应达到如下要求：

##### 超速保护功能：限速器-安全钳系统联动超速保护装置，限速器、安全钳动作电气保护装置及限速器断裂或松弛保护装置：

1)限速器的要求应符合国家标准《电梯技术条件》（GB/T 10058-2009）中3.6中的相关规定，并有国家认定资质的专业检测机构的有效检测报告。其动作后应能在井道外复位。

2)安全钳的要求应符合国家标准《电梯技术条件》（GB/T 10058-2009）中3.7中的相关规定，并有国家认定资质的专业检测机构的有效检测报告。

3）请投标人在投标文件中提供限速器、安全钳的结构简图及主要技术参数，并说明其工作原理及调整方式。

电梯终端限位保护：电梯应能够提供在上下端站越位时强迫减速、切断动力电源、迫使电梯停止的三级保护开关。

##### 电梯撞底保护功能：电梯井道底部应安装轿厢和对重缓冲器，以提供电梯失控时的撞底保护。缓冲器的要求应符合国家标准《电梯技术条件》（GB/T 10058-2009）中3.8中的相关规定，并有国家认定资质的专业检测机构的有效检测报告。请投标人在投标文件中提供缓冲器结构简图和主要技术参数。

##### 错、断相保护装置：当供电电源错、断相时，应能够保证电梯不能启动，或不能运行。

##### 应急照明：当电梯在运行中发生故障电源被切断或中途停电时，应急照明自动启动，照明时间不小于1小时，照度应满足相关规范要求。

##### 安全停靠：当断电或电梯发生故障停止在非停靠位置时，自动进行故障诊断，以慢速自动平层至最近层站，开门放人。

##### 超载保护和满载直驶：轿厢超载时电梯不能起动，并在轿厢操纵箱上以声光信号警示；当轿厢以满载运行时，不应答层门信号。

##### 应急通信装置：电梯应能够在困人的情况下提供通讯及报警装置：

##### 停电再平层功能：应配备紧急电源驱动装置，当突然停电时，能够使电梯以慢速运动至最近层站，开门放人，以防止出现困梯现象。

##### 警铃：按下轿厢内的警铃开关，安装在轿厢外顶部的警铃鸣响，并与对讲电话联动。

##### 过载保护：电梯应有灵敏的称重装置,当工作载荷到达100%时，电梯处于满载直驶状态；当载荷到达110%时，电梯会发出声、光警示，不能关门及运行，直至载荷降至额定载重以下为止。

##### 电梯门保护装置：

###### 电梯正常运行时，不应打开层门，如果有层门是打开状态，电梯将不能够启动或继续运行。

###### 验证层门锁紧的电气安全装置、紧急开所与层门的自动关闭装置。

###### 每个厅门设置符合《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中7.7.1规定的门锁装置。

###### 每个厅门装设强迫关门重锤，当轿厢在开锁区域以外时，该装置可以确保厅门的自动关闭。

###### 电梯应提供进口的2维红外线光幕门保护装置，该装置可有效的实现免接触式门保护功能。红外线在电梯门口形成一个满区间范围内的安全光屏，光束不低于70，对进入探测区的任何物体进行探测，以防止有人穿过门口被撞击，从而保证乘客的安全。同时，电梯门还应具有在遇到关门阻力时，自动回弹功能。

###### 门机系统具有电子转矩测量功能，阻止关门所需要的力不应大于150N。轿厢门与其刚性连接的机械零件的动能不应大于10J。

###### 轿厢门应采用门制动装置，当轿厢处于非开门区时，能够有效的防止轿厢门开度不大于100mm。

##### 投标人应负责井道照明所需的开关、管、线、灯等全部设备的供应和安装，灯具应是防水的，井道照明的电源应与电梯动力电源分开，且每一个井道均应有独立的控制开关。照明灯具应固定在不影响电梯运行的井道壁上，其间距不大于7m，在井道的最高和最低点0.5m以内各装设一个照明灯。底坑内应设36V安全插座、220V（单相三线）插座及停止开关。

##### 电梯应能够在困人的情况下开启通风和照明装置，通风和照明装置应能持续工作至被困人员被安全解救（至少1小时）。

##### 电梯应具备通过政府质检机构和消防机构验收所必备的消防功能。

##### 如有必要，加装电梯竖井隔离网，并符合国家标准及验收标准。

3.5.2控制和操作功能

电梯除具有自动平层、自动开关门、顺向截停、层站召唤等集选控制电梯一般运行控制操作功能外。还应有如下功能：

##### 再平层：当电梯因负载变化，导致地坎平面与厅门地面偏差大于10mm时，在开门前自动以低速找正至不大于5mm。

##### 按钮开门：按下轿厢操纵箱上的开门按钮，能使正在关的门转为开门；或按住开门按钮能使电梯（在一定时间内）保持开门状态。

##### 按钮关门：按下操纵箱上的关门按钮，能使门提前关闭。当门没有完全开到位时，不响应关门命令。

##### 外呼再开门：按下层门上的召呼按钮，能使正在关的门重开。

##### 集选控制功能：还应包括电梯自动应答厅外的呼叫信号，并优先响应与运行方向相同的呼叫，对轿厢内操纵箱上的层楼信号按顺序停靠。

##### 自动返回功能：闲梯15分钟后，电梯应能够自动驶至指定层，关门待客。要求电梯闲置时间可调。

##### 节能功能：电梯在没有内外呼叫的情况下停靠超过15分钟后（这一时间可通过服务器调整），能够自动关闭轿厢内的照明及风扇，以节约电能。各层（厅）外留有显示，轿内开门按钮仍起作用，按外呼梯按钮可投入运行状态。

##### 当轿厢有125％的额定载荷，并以额定速度运行时，操作制动器应能使曳引机停止运转，轿厢的减速度不应超过安全装置动作或轿厢撞击缓冲器上所产生的减速度。

##### 当电梯满员外呼电梯不再停站直至轿厢内选定的最近一站到站停梯上下人。

##### 每部电梯均可设定为专梯使用。

3.5.3显示与操作功能

##### 层站位置和方向指示装置：每层厅门和轿厢内均应设有光电的楼层信息显示装置以显示电梯运行方向和位置，指示信号应清楚明亮。

##### 投标人应在投标文件中提供电梯操作箱及信号显示装置（包括盲人用按钮）的彩色样本图片。

##### 厅门呼梯装置：厅门呼梯按钮设于在现有电梯呼叫装置位置。

##### 电梯应具有轿厢内无效反向指令自动取消功能（楼层选错可取消）。

##### 应配有驻停钥匙开关，用以接通控制电源。

##### 电梯具有超载不起动、报警功能。

##### 检修运行操纵功能：能够通过设置在轿厢内操纵箱内/轿顶检修箱上/控制柜内的检修开关控制电梯以检修速度慢行。上述几个检修开关之间应进行连锁，以防止同时操纵电梯。

##### 语音报站：轿厢到站时，在开门前，能对层站和轿内发出报站语音（中、英文）。

##### 每台电梯都应单独设一只能切断该电梯所有供电电路的主开关。主开关应具有稳定的断开和闭合位置。其安装位置应保证管理人员方便、迅速的接近。

3.5.4门机运行功能

##### 开门时间及门机性能

1)要求电梯门机反映灵敏，起动速度快，最快开门速度不小于0.3m/s。

2)开门时间：应能够便于现场调节。关门时间不大于3.6s；开门时间不大于4s。

3)开门保持时间：开门保持时间的设置，应能够便于用户在现场调节。调整范围为2～25s，初始设置时间为10s。

##### 开关门受阻保护：当正在开或关的门受到外力阻止（不大于150N）时，门自动转为反向运动；或保持静止并报警，等待维修。

##### 电梯门内范围设有红外线光幕保护装置。

##### 提前开门功能：当电梯进入开门区，在平层同时进行开门动作，以利于提高电梯的工作效率。

##### 关门时间保护功能：当电梯不能在规定的时间内正常关闭时，应能够自动熄灭方向指示灯，清除轿厢内停梯及厅门呼梯的全部记录，在尝试三次，电梯门仍然不能正常关闭时，则门保持打开状态，再每两分钟试关一次。

##### 轿厢门和厅门应能够保证开关过程平稳，无撞击。开门力应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中8.11中的相关规定。

##### 请在投标文件中提供门机的型号及基本结构。

3.5.5其他要求

在所有电梯井道底部的墙壁上划出水位标记线，自最底部向上每间隔100mm一个标记，要求醒目、耐用、不褪色。具体方案在设计联络阶段确定。

关于电梯首层的定义以及电梯的设备命名原则，均在设计联络中确定。

## 3.6各主要部件

### 3.6.1轿厢和轿厢门

##### 电梯轿厢轿

轿厢内除开门侧,至少设厢的最大有效面积与额定载重的关系应符合GB7588-2003的规定。客梯轿厢的轿壁采用镀皓不锈钢蚀刻（性能不低于304）制造，其中电梯面向轿门侧的轿壁采用镜面艺术发文镀皓不锈钢，板材厚度不小于1.5mm。轿门的门框用发纹不锈钢（性能不低于304）制造，电梯地面为大理石地面，配PVC仿石材饰面，配3M防尘垫。具体样式由采购人按照投标人的样本进行选择，设计联络确定。

轿厢扶栏置一处扶栏。扶栏杆用扁型发纹不锈钢（性能不低于304）制作，扶栏的固定应牢固，扶栏中心线距轿厢内地板高0.8米。具体样式由采购人按照投标人的样本进行选择，设计联络确定。

##### 轿内操纵箱

##### 电梯轿厢内设双操纵箱。操作面板采用发纹不锈钢；具体样式由采购人按照投标人的样本进行选择，设计联络确定。

##### 电梯操纵箱上的按钮应带有盲文，应有警铃按钮和对讲机，带液晶显示屏。

##### 轿厢内应设必要的乘梯使用须知，具体形式在设计联络阶段确定。

##### 轿厢内装修和通风：轿厢有明快型吊顶，地板采用防滑耐磨材料。电梯轿顶设一台通风风扇，风扇的运转噪声不应导致轿内噪声超出限制值。

##### 设备在没有内外呼叫的情况下，停靠15分钟后（此时间可调），应能够自动关闭轿厢内的照明及风扇。

##### 轿厢内设应急照明，当设备断电时能自动切换至应急照明，持续照明时间及照度应满足国家有关标准和规范的要求。

##### 轿顶: 应有安全护栏和检修箱。透明井道电梯的安全护栏应采用发纹不锈钢（性能不低于304）制作，混凝土井道电梯按国标执行。检修箱均采用发纹不锈钢（性能不低于304）制作，并有如下设置：

###### 手旋复位的红色停止按钮；

###### 检修开关；

###### 带护罩36V检修照明灯；

###### 维修用插座(220V，三脚)；

###### 检修运行按钮。

##### 电梯轿厢内设到站钟和语音报站装置，并可对盲人进行操作指示。

##### 变频器须为原厂生产。

##### 轿厢侧壁钢板厚度不小于1.5 mm，底板钢板厚度不小于4 mm，装饰钢板厚度不小于0.8 mm。具体厚度投标人在投标文件中提供。

##### 在投标文件中应附上轿厢和轿厢门的不少于3个设计方案（包括内部和外部）、轿顶提供不少于5个方案、供采购人确认，无论选择何种方案不影响投标总价。

（14）轿厢内照明均采用LED光源。

3.6.2层门召唤箱

##### 应有电梯运行方向和层楼显示。层门召唤箱操作板设于原电梯安装位置，材质采用发纹不锈钢，请投标人提供一体式召唤箱和分体式召唤箱（楼层显示在顶部）两种形式，不少于3个设计方案供采购人选择，无论选择何种方案不影响投标总价，具体设计联络确定。

##### 按钮为带光环的不锈钢按钮，带有盲文，具体方案在设计联络中确定。

3.6.3电线和电缆

(1)所有电线与电缆均为阻燃型，阻燃特性试验应符合IEC332-2标准要求；。也可采用其他更高要求的相应标准，但应将标准提供给采购人确认。

(2)除（1）要求外，所有电线电缆还应符合GB7588-2003第13.5条电气配线要求。

(3)全部井道布线所采用的各种规格的电缆应放入线槽，外接部份应穿入金属软管。

(4)强电和弱电电缆不应布在同一线槽中。

3.6.4曳引机

##### 应是以交流永磁同步电动机为动力的曳引机，采用变频调速，安装在井道上部。电梯曳引机应符合GB7588-2003中有关规定，且应有减震减声装置，在运行时不得有杂音、冲击和异常的振动。

##### 功率配置应按GB10060—2011《电梯安装验收规范》的规定进行运行试验和超载试验，曳引电机的工作应正常。投标人应说明投标产品的电机功率。

##### 曳引机在检测平台上空载高速时，A计权声压级的噪声测量表面平均值应不超过66dBA（有风机）、62dBA（无风机）。低速时噪声应低于高速时噪声。

##### 曳引机在平台上轻载(相当于20％-40％曳引机额定载重量）时，在输出端处测定折算到曳引轮节处的扭转振动速度有效值的最大值不应大于1.25mm/s。

##### 投标人在投标文件中应对曳引机的主要技术参数进行说明。

3.6.6电控柜

##### 应采用微机控制系统，有1对1故障显示装置，故障信息可保存查询15天，能显示故障发生的即时时间等，并且失电情况下能够保留故障信息。

##### 电梯优化运行模式可根据用户要求现场进行设定调整

##### 应是本品牌产品，且是本型号电梯原设计配置，其中主控微机也应是本品牌产品。投标人应提供控制柜和主控微机的品牌、型号和生产厂。

##### 在控制柜内装有带超荷刻度的电流表和四位数以上的计时器，柜门内壁上有经久耐用的电路图。柜内继电器、接触器等应有永久性的明确标识。控制线应整齐的布置在线槽内，线路两端应有永久性线号标志，动力线终端和控制线终端要有效的分开。设计控制柜时，要考虑维修人员安装和替换控制柜零部件的方便性。

##### 应设有电机过载、断相、错相的保护装置；控制柜外壳、电缆屏蔽层、电器设备外壳要可靠的接地；短路保护器及其它保护装置在发生短路故障时能有效保护设备。

##### 控制柜的设计还应考虑通风，以保证微机系统的正常工作。电子器件的平均无故障工作时间不小于5万小时。

##### 控制柜保护等级：符合相关国家标准

3.6.7导轨及导轨架

导轨的强度和刚度计算应符合GB7588-2003的有关规定。导轨及其附件和接头应有足够的强度，应能承受安全钳装置动作时产生的力和由于轿厢不均匀载荷引起的变形，应予以限制，不得影响电梯的正常工作。

3.6.8悬挂装置

##### 悬挂装置的有关要求见GB7588-2003、GB/T10058-2009中有关规定。

##### 投标人应提供有关悬挂装置的主要技术参数（名称、规格、抗拉强度、根数、安全系数等）。

3.6.9自动开门机、门锁和轿厢门锁紧装置

##### 自动开门机应是微机控制，交流变频调速结构。其主要部件应采用本品牌产品，且是本型号电梯原设计配置。投标人应说明开门机的型号、品牌和基本结构。

##### 厅门锁应是与自动开门机相匹配的产品。

##### 轿厢门锁紧装置应符合GB7588-2003第11.2.1条对轿厢门锁紧的要求。

##### 每台电梯均设有电梯锁闭装置，供工作人员或检修人员用专用钥匙开启或关闭电梯。

3.6.10重要部件铭牌、标记

##### 在限速器上应标明：制造厂名称、型式试验标志及其试验单位、已整定的动作速度。

##### 在安全钳、缓冲器、门锁装置上应标明：制造厂名称、型式试验标志及其试验单位。

##### 应在轿顶上、井道内、底坑内应按GB7588--2003第15条要求标明各种提示性字符和使用须知。

##### 轿厢内应标明测试日期，合格有效期限及测试指标等。

3.6.11电源

每台电梯应单设一个可切断该电梯电源的主开关，但该开关不应切断下列供电电路：

(1)轿厢照明和通风；

(2)轿顶电源插座；

(3)电梯井道照明；

(4)报警装置。

3.6.12装饰与防腐处理

全部钢制件应作可靠的防腐蚀处理，应有不低于20年的抗锈能力。在投标文件中说明防腐方法。

3.6.13井道内照明和检修插座

电梯井道内的照明和检修插座由投标人负责完成设计、布线、供货、安装和调试，其照度满足电梯规范要求，插座满足低压配电相关规范要求。投标人需提交详细设计方案。

除井道内照明和检修插座外，投标人还应负责电梯底坑内的铁爬梯的供货和安装，满足电梯设备安全运行和设备检修要求。

3.6.14紧急操作装置和停止保护装置：

停电或电气系统发生故障时，应有一定光亮度的轿厢照明，并能使轿厢慢速移动至下端站。轿顶、底坑应装有非自动复位的红色停止保护开关。

3.6.15通风装置

投标人应在电梯井道顶部配备通风设施，避免井道内环境温度过高影响电梯的正常运行。所配备的通风设施应保证电梯井道的完整性，防止雨、雪等飘入井道。土建专业已在电梯井道顶部侧墙上预留了开孔，通风设施应能适应现有土建条件。

3.7主要安全装置

##### 缓冲器：应是耗能式或储能型缓冲器。缓冲器的安全系数应满足相关规范的规定。投标人应说明缓冲器的结构，并说明生产厂和产地。

##### 安全钳：应是渐进式安全钳。应说明安全钳的结构，并说明生产厂和产地。

##### 限速器：应说明限速器的结构，并说明生产厂和产地。

##### 门锁：应是与自动开门机同一品牌产品，采用行业知名产品，应说明品牌、生产厂和产地。

##### 轿厢上行超速保护装置：应说明基本结构和工作原理， 已用产品的生产厂和产地。

##### 含有电子元件的安全电路：应说明功能和结构，并说明生产厂和产地。

以上安全装置，投标人应提供结构和功能说明，并提供国家认定资质的专业检测机构有效型式试验证书的复印件。

（四）施工通用技术要求

（1）投标人的维修、自检等过程满足国家相关规范。

（2）应积极、主动、有效的与相关单位协调现场安装中存在的问题。并定期向采购人报告项目进度等情况。

（3）投标人应考虑土建施工时吊钩漏埋或预埋吊钩不可用的情况，在这种情况下，投标人应采取措施（如吊车吊装、搭建吊架等）进行电梯的安装，相关费用含在投标报价内。投标人应提出可行的安装方案报监理，通过审核后方可实施。

（4）设备进场、吊装、安装调试应服从物业公司等相关单位的管理。

（5）施工人员应取得相应的施工资格证书。特种设备施工人员应持有特种设备操作证，并处在有效期内。

（6）设备安装时，临水、临电、现场设施等的使用应符合相关规范要求；投标人应在投标文件中提供施工组织方案。

（五）施工专项技术要求

5.1基本要求

电梯的属地管理由投标人负责。投标人对电梯井道验收合格并接收后直至交付使用前，包括卫生清理、排水、除潮等场地维护工作全部由投标人负责，若由于投标人自身管理不善造成电梯设备的损坏，全部由投标人负责免费修理或更换并不得因此延长工期。

5.2施工场地与条件

5.2.1投标人应全面负责施工范围内的现场施工管理，对项目施工场地内的用水、用电、消防、施工现场的安全与卫生、属地内的施工协调负有全面的管理责任。电梯施工过程中出现任何安全事故均由投标方负责。

5.2.2临时用地

采购人提供现场施工所需材料存放的场地，占用场地堆放材料要服从采购人管理安排，自负看守责任。项目所需的其它临时设施(如办公、住宿、储藏等)由投标人自行解决，搭建办公和生活用房要报业主批准并按规定办理消防报建等相关手续。在项目实施过程中投标人临时用地必须服从采购人的安排。

临时设施用地由投标人自行解决，采购人不承担任何费用。如有自建的场地，必须服从采购人或监理的统一安排。除非另有商定，在本项目完成时，投标人应负责将所使用和修建的或留在现场的所有临时设施（包括装置、设备等）和临时工程以及任何材料、物品、废料、垃圾等清离现场，恢复原状（包去掉硬化的地面），如果有遗留建筑物、垃圾等，清理的费用由投标人承担。

5.2.3施工通道

投标人可利用人行通道作为安装人员、材料，小型设备出入口。投标人的施工设施应作出详细的运输计划，投标人自备运输条件的，以上有关费用应包含在投标报价中。

5.2.4场地管理

场地一经移交给投标人，投标人应在本合同项目实施全过程中对场地安全保卫、文明施工、环境卫生、污水排放等负全责，并不得干扰大楼内的正常办公，投标人应对工程垃圾做到每日清理。因场地管理不善引发得一切纠纷由投标人自行解决，采购人不承担任何责任。

在施工过程中，应按文明施工要求，对施工垃圾随时进行清运。本项目完成时，投标人应将其所使用的所有临时设施及剩余材料和垃圾清运干净，使整个现场保持清洁。如投标人不能满足现场文明施工的场地要求，须服从业主统一安排并支付相应费用。

5.2.5施工用水、用电、通风、消防

投标人进场后应自行解决施工用水、用电、通风等问题(由此产生的费用由承包商承担)。投标人有权为项目之目的使用现场可能提供的水电及其他服务，投标人应为上述使用按合理价格向采购人或提供此服务的土建承包商支付费用，实际用电量由物业公司核实。同时应自费提供上述使用所需的任何装置。所需的任何临时设备或材料（如临时电缆、稳压器等）均由投标人自费解决。

投标人负责由物业公司提供的临时水电接口连接，计量设备由投标人自行负责，投标人自行负责将施工所需的电、水线路接至施工现场。中标后需向采购人物业办理用电、用水申请，并按该单位核定的电缆、水管走向等要求提出临电、临水设施方案，办理相应手续。应及时交纳水电费，在施工过程中应维护配电设施，保证其安全运行，服从管理单位、监理单位的监督管理。

5.2.6临时通信

为便于施工中的联络，投标人应自费在施工现场安装电话配备对讲机或使用网络。

5.2.7进场条件

采购人将根据项目进展及投标人的要求，向投标人提供必要的进场条件，而投标人应配合采购人主动创造条件及完成其本身范围内的进场条件，并不得以采购人未提供充分进场条件为由而怠工或要求补偿。

5.3电梯拆除

A.原电梯拆除必须由具备拆除资质的单位，有资质人员进行拆除；如发现不满足条件，采购人及物业公司，项目管理、监理单位将给予停工处理，并按照合同额的5%进行处罚，工期不予调整；

B. 现场临时用电应综合考虑，井道内采用低压照明；

C. 施工时，做好安全疏导工作（配备专职安全员1人，疏导人员1名）及各项安全警示标志，隔离封闭设施等；避免影响楼内办公。在施电梯不能同时进行施工；在施工时必须保证有两台手续及检测合格的电梯运行，保证办公使用。

D. 电梯拆除的各项材料必须每日清运，不得堆放在办公楼内。

5.4安装

5.4.1一般要求

投标人应在项目实施过程中，协助配合解决实际施工与图纸中出现不符的问题。根据项目变更情况及时更改技术文件。

5.4.2安装要求

由投标人自行采购、加工的施工材料及安装附件均须满足相关规范和设计要求，须从正规渠道采购，进行必要的检测、认证，并且保存相关资料备查。投标人应将主要材料的相关资料上报采购人及施工监理审查，在得到采购人及施工监理批准后方可进行采购。

投标人进行设备安装的施工工艺须满足相关规范及设计要求。施工人员需着装统一，可辨别所属单位，施工现场应设置专职人员进行监督，并进行详细记录，相关各方人员均须在记录上签认，随时接受采购人或施工监理的检查。

在施工过程中投标人应在满足国家相关标准的前提下严格按照设备安装的工序、工艺要求进行安装，若投标人安装不满足设备安装要求，投标人须无条件重新安装，直至满足设备安装要求为止。

投标人在施工过程中发现设计图纸或设备存在问题应及时向采购人提出疑问和建议，若由于投标人未及时提出疑问造成损失的投标人将承担相应的负责。

5.4.3安装计划及施工方案：

投标人应在投标文件中按工期安排，详细描述施工组织方案施工接口。

投标人需在设备安装二周前，将安装计划书面通知采购人/管理机构，并向施工监理提供安装施工方案，在采购人/管理机构及监理单位同意后方可实施。

5.4.4现场施工的协调、管理：

投标人需负责本项目设备的所有安装工作，并满足全线进度计划要求。投标人必须组织专业人员监督、指导现场设备的安装。安装中至少应满足以下要求：

⑴ 投标人应全面负责施工范围内的现场施工管理，对施工场地的用水、用电、安全与卫生、场地内的施工协调负有全部的管理责任。投标人派遣到工地现场的全部人员必须遵循采购人的工地现场制定的工地现场管理办法。

⑵ 投标人应当协调施工现场的各类问题，清楚的估计到施工期间外界可能对项目施工产生的各种干扰，包括本项目其它施工产生的相互干扰和影响，并保证主动协调这些干扰，尽量避免和减少这些干扰对本合同项目施工造成的影响。如需采购人进行协调，投标人应积极配合，但采购人的协调并不解除投标人的各项责任与义务。

⑶ 投标人负责完成本项目监理工程师指定的前期工作。

⑷ 投标人必须设置专门的测量岗位，完成本合同所有项目的施工测量任务，所有测量工作均由投标人负责按计划要求完成。

⑸ 施工期间，投标人应服从采购人对用水、用电、照明、施工场地的安排。

⑹ 现场的运输安装：考虑大型设备进场安装应考虑现场最恶劣的条件下进行运输安装的情况，投标人需主动联系相关单位协调运输路径。

⑺ 监理工程师发现严重安全问题时可要求投标人立即停止施工并修正。投标人必须遵守天津市政府安全文明施工的有关规定，并保证合同范围内环境卫生良好，垃圾、污水当天清理。安装场地移交至投标人后的施工用地卫生由投标人负责。

⑻成品保护：从开箱验收至运营单位交接完成均视为成品保护阶段，成品保护、仓储及二次运输均由投标人负责，因成品保护不当造成的部件丢失、污染、水浸由投标人自行承担。其中对施工过程中的成品保护的要求包括但不限于以下：

###### 当现场不具备安装条件时在天津设置有人看护的仓储场所，至少能够存储3个月，二次运输费包括在投标总价中。存放场须满足设备、材料的仓储要求所宜干燥、有遮盖，应避免受到含有酸、盐、碱等腐蚀性物质的侵蚀；设备系统各部件宜分类堆放，层间要有适当软垫物隔开，避免重压等。

###### 施工过程中，投标人对现场其他系统设备均具有成品保护的责任，若发生本投标人的过失损坏其他系统设备时，应承担相应赔偿责任。

###### 为保障设备投入使用时是完整可靠的，现场安装设备需做坚固的成品保护方案，其方案应能遮盖设备以防其遭到破坏、偷窃、划伤等，还应能达到防水、防火、防腐等的作用。节日期间及重大活动时应安排人员进行看护。

###### 投标人需在投标时对成品保护做出相应方案。

###### 投标人必须按期完成本项目，全部达到设计的功能和标准，并通过建立健全的质量保证体系和进度管理体系来于以保证。

5.4.5安装验收

##### 投标人如认为有必要，应在设备安装前对设备进行测试。否则，安装后若现场测试不符合标准要求，责任由投标人负责。

##### 所有安装好的设备由投标人进行自检，以检查安装是否符合要求。检查验收项目有电缆敷设、电缆连接、配电安全、绝缘和接地、通风散热、设备内外部清洁及各类符合有关标准和规范规定的设备铭牌和标示标志等，采购人有权确认安装质量。

##### 投标人应对每台安装完毕的设备进行试验。试验将按照详细的试验程序进行。试验中涉及相关设备的动作时，本专业负责复位操作，相关专业有特殊要求时，与对方协商共同联调。

5.5试验

对于用于本项目的成熟的标准产品，投标人应提供该产品有效的国家权威部门的型式试验检验合格报告。

（六）供货要求

6.1备品备件、专用工具及测量仪

6.1.1电梯所需的维修备品备件及专用工具测试仪器，投标人应根据可靠性和可维护性的要求，按表6-1、表6-2格式填写（表格样式可自行设计或扩展）。采购人可对备品备件及专用工具测试仪器的种类、数量进行自由选择，单价不变。

6.1.2供货日期：须在本项目试运营开始前完成备品备件及专用工具的移交。由投标人根据本项目工期向采购人提交供货计划及清单，并有责任参加由采购人、监理机构组织的向运营单位的移交工作。

表 6-1 专用工具及测试仪器清单

| 序号 | 名称 | 数 量 | 单位 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 6-2 备品备件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2重要零部件产地

6.2.1重要零部件应经批量生产和使用考验，技术成熟且使用可靠。

6.2.2重要零部件除必须符合 GB7588-2003《电梯制造和安装安全规范》,以及用户需求书的要求外，还应当是经批量生产、使用并证明质量是可靠的，部件协作厂和产地必须在市场上享有好的信誉。

6.3包装及运输

6.3.1概述

投标人应按采购人的要求及国家有关的规定对产品的包装、发运、装卸、储存建立一定的程序，形成文件并加以实施。

6.3.2到货期

投标人应将项目计划及安排的具体内容提交采购人批准。若由于投标人的原因未能按期到货，采购人有权进行惩罚。若由于投标人的原因提前到货的，在设备安装前的仓储由投标人自行解决。

投标人到货前应提前10天通知采购人/管理机构并得到确认后方可安排相关到货工作。

到货地点：施工现场，或采购人指定地点，投标人负责卸货。

6.3.3包装

（1）投标人应对产品的包装、储存和标志过程进行控制，使之达到给定的要求（包括所使用的材料）。

（2）本合同项下由投标人提供的所有设备和材料应具备适应内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，并应根据货物特点及需要，并应满足天津露天储存的要求，存储时间不超过6个月，采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动等保护措施，以保证货物安全无损运抵采购人指定地点。

（3）对于大件设备应有固定的底座，外包装上应有吊装挂钩。

（4）产品包装应能防止在运输过程中受到机械损伤，并应根据运输方式及部件规格、形状，选用适当包装方式，如角钢或扁钢、木板包装箱等。包装箱应便于吊装搬运。

（5）各运输单元应适合于运输及装卸的要求，并有标志，在包装箱外标明该单元的编号、用途、安装位置等，以便于工点识别。

（6）投标人应分别按站点包装。

6.3.4装运

运输任务由投标人承担，其运输形式也由投标人确定。不论采取何种运输方式，投标人都应在设备运输过程中采取有效的安全措施保证设备的绝对安全。

（1）对于从投标人所装运的设备，应在装运日期之前15天内以书面形式将合同号、货物名称、装箱单、数量、箱数、总毛重、总体积(立方米或用m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)，单价、总金额和备妥待运的日期通知采购人确认。

（2）对于从投标人所装运的设备，应按站点分别装运且包装箱外应注明车站、车辆段名称。

（3）装运标记

投标人应对每一包装对应的两个侧面用不易褪色的油漆以醒目的印刷字样标明各项：

a、收货人；

b、合同号；

c、发货单位；

d、收货人代号；

e、到货站；

g、总共箱(件)数及箱号；

h、出厂或装箱日期；

i、货物的名称；

j、毛重/净重(公斤)；

k、尺寸(长×宽×高，以厘米计)。

凡重达两吨以上的包装，投标人应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

6.3.5装卸

投标人应提供产品装卸的方法与手段，以防止损坏或变质。

6.3.6随箱文件

（1）出厂产品应附有产品合格证书、出厂检验报告、主要材质证明和产品使用说明书等。

（2）每个包装箱的外部应附有一套装箱单，应密封在防水包装袋中，并牢固地固定在包装箱外。每个包装箱的内部同样应附有一套装箱单。

（3）设备的其他不随箱装运的资料，应另外成册订装提交采购人。

6.3.7开箱验收及现场保管

在现场开箱验收之前仓储、运输、装卸的相关费用由投标人负责。设备运抵现场后，应在采购人/管理机构的监督下，由投标人、施工监理共同进行设备开箱验收，达到合格验收后办理设备移交手续。如设备不能及时进行安装，设备的现场保管应由投标人承担，现场存放应能达到设备系统存放场所宜干燥、有遮盖，应避免受到含有酸、盐、碱等腐蚀性物质的侵蚀。设备系统各部件宜分类堆放，层间要有适当软垫物隔开，避免重压等。

投标人应提供安全可靠的储存场地或库房以防止产品的损坏或防止待用或待发运的产品变质。

在投标人的仓库内，设备应能良好储存不变质。

6.3.8现场运输

设备开箱验收后的运输由投标人负责。

（七）培训

7.1服务承诺

投标人负责对采购人/最终用户进行软、硬件的现场培训。投标人在其投标文件中应提供详尽的培训计划。

7.2培训目的

培训目的主要是培养能熟练操作和维修本系统的操作人员和维修人员，使他们获得必要的知识和技巧，并能熟练地使用这些知识和技巧操作和维修设备，直到全部达标为止。

培训采购人/管理机构的目的在于保证使受培训人员在开通后能够：

a.在公共交通服务的商业运营时能安全有效地操作本系统；

b.在公共交通服务的商业运营中对全部的本项目系统提供安全、称职、有效的操作、修理、维护和检查。

7.3培训对象

为采购人的技术人员、最终用户的运营操作人员及维护管理人员提供良好的技术培训条件，使其能胜任本系统的安装、调试、维修、维护、故障处理及熟练掌握设备的操作运用。

7.4培训要求

##### 投标人有责任对最终使用单位人员进行维修、操作培训，通过培训应使被培训人员获得足够的技能和知识，达到运营所必需的要求。投标人负责派出经验丰富的授课人员对采购人人员进行培训，使采购人人员能全面掌握设备的操作、维护等技能。

##### 在项目所在地举行培训4次，其中对使用操作人员的培训为2次，每次10人；对维保人员的培训为2次，每次10人。

##### 投标人应提供所需的培训教室、教材、教学设备、仪器、资料等。

##### 投标人应安排具有一定理论水平、丰富实践经验、一定教学经验的人员投入培训教学。

##### 培训语言为中文。

7.5培训费用

由投标人承担的培训费用应包括但不限于：

a.采购人/最终用户往返交通费、资料费等；

b各类培训使用投标人工具、仪表和仿真器的费用，教员以及书本费用。

7.6投标要求

投标人应根据招标文件给出的总体工期计划要求，在投标时详细提出培训的时间、地点、培训内容及方法的建议书，并将在合同谈判时最终确定。

（八）现场服务及项目管理

8.1一般要求

8.1.1投标人的主要工作包括但不限于下列内容：

##### 投标人应根据采购人需求及项目需要提供电梯系统的硬件、软件、资料、备品备件、专用工具和测试设备。

##### 投标人应完成硬软件的设计、设计联络、制造、检验、包装、运输、仓储、安装/安装指导、单体调试、联合调试、系统投运、人员培训、提交相关文件资料和图纸、验收、移交、关键时段的技术保障以及质保期服务等一系列服务。

##### 投标人应与其它承包商磋商合作，完成与其它系统的软硬件接口设计、制造及调试，保证电梯系统能满足采购人的要求，安全可靠运行。

##### 中标后，投标人应结合本项目的特点进行产品的深化设计工作，并向设计单位提交相关技术文件。

##### 所有进口设备应提供商检证明，并应满足天津市相关资料管理规程的要求。

##### 投标人应配合最终用户完成本系统及与本系统相关的系统考核工作。

##### 在项目实施期间，为保障项目质量和运营安全，采购人有权组织最终用户、监理、设计等相关单位对投标人提供的产品进行联合检查，必要时进行100%验签。投标人应在投标文件中承诺：

###### 无条件配合检查、验签工作。

###### 若发现由投标人原因产生的影响项目质量、运营安全的问题，投标须无条件按要求整改（包括产品更换等措施），并承担相应责任。

###### 需投标人配合整改的工作，投标人应全力配合相关单位进行整改，并承担相应责任。

8.1.2投标人应遵循采购人制定的相关项目管理规定。

##### 按照用户需求书和采购人提供的技术资料，完成应用软件的设计。向采购人提交具有知识产权的软件。

##### 对于采购人提出的关系到设备质量、工期的问题，投标人有责任在1周内给予答复。

##### 投标人接到中标通知后，必须接受采购人指定的项目管理机构（以下简称管理机构）对投标人的产品设计、制造等招标范围内的工作的项目管理。

8.1.3采购人虽然在此过程中将对投标人的工作（包括提交的设计文件等）进行审查及确认，但并不解除投标人对电梯设备正确设计、制造、安装及调试等的责任，投标人对电梯设备的设计、制造、安装及调试等完全负责。

8.1.4进行各类检查，以便更好地了解对方的工作方式或执行合同情况。

各阶段计划的详细规定见本招标文件工期要求。每个阶段开始之前一个月，投标人应向采购人提交本阶段计划供采购人审批，这个计划应符合控制进度的规定。由于投标人计划不周而导致采购人不批准计划引起的一切后果均由投标人承担。

8.2项目计划

8.2.1投标人必须根据经采购人批准的总工期计划，于合同签订半个月之内，提出投标人总体进度控制策划，报采购人审批。并根据最终审批的项目进度计划和采购人的要求严格执行，按期（月、季、年）提交各项计划给采购人/管理机构审查。

8.2.2项目实施中各阶段的进度计划一旦经过双方确认，投标人必须按时完成所规定的相应工作。如因投标人自身原因导致计划未能按时完成，投标人应负有相应的责任。

（1）投标人应在总体进度控制策划中说明（但不限于）下列内容：

采购人、管理机构、投标人主导方和从属方（或分包商）各自角色（重点是投标人的职责）。

（2）采购人、管理机构、投标人主导方和从属方（或分包商）之间的信息沟通规则。

（3）总体进度计划（含文字说明和图表）。

8.2.3投标人应按本招标文件的规定，在合同执行期间的每个阶段开始时向采购人提交计划供采购人审批，并按月提交进度报告。这些计划包括，但不限于：

设计（含设计联络）计划；

样机制造计划；

工厂生产计划；

到货计划；

安装计划（包括但不限于现场条件确认计划、大型设备进场路由及各站设备进场安装计划等）；

现场测试、调试计划（含与其它专业的联调）；

验收计划；

配合最终用户对系统的考核计划；

维护培训计划；

与最终用户交接计划。

8.2.4每个阶段开始之前一个月，投标人应向采购人提交本阶段计划供采购人审批，这个计划应符合控制进度的规定。在采购人未批准该计划之前，投标人不应开始该阶段实质性工作。由于投标人计划不周而导致采购人不批准计划引起的一切后果均由投标人承担。

8.3项目组织及人员要求

8.3.1为了能全面达到项目需要。投标人要作好以下工作：

8.3.1.1投标人一旦中标，应在天津设置为本项目服务的专门机构，负责处理本项目有关事宜。

8.3.1.2投标人应用图表展示关于本项目管理的详细组织架构、职员姓名、职务及职员关系等。图表中亦要包括与合作方及分包商的关系，并要清楚反应不同部门之间的有机关系。投标人应用表格列出全部行政人员、项目技术人员的姓名、资历和履历，该等人员必须全职受服务本项目。并应将主投标人与合作方分开编写。

8.3.1.3投标人应描述合同各方的责任范围及相互关系（主导方与合作方是主从关系）。

8.3.1.4投标人的项目负责人和技术负责人要专职服务于该项目，由任职开始，至合同执行完止，履行合同内应尽的责任和义务。如在合同执行过程中出现项目负责人或技术负责人明显不称职的情况，采购人有权要求撤换项目负责人或技术负责人，投标人应无条件给予更换。对项目负责人的具体要求：

##### 采购人在合同签订后对本项目的管理仅通过投标人确定的项目负责人实施。合同签订后，投标人的本项目负责人和技术负责人不应与投标文件不符。若需更换项目负责人或技术负责人，必须书面上报采购人并经采购人同意后方可更换。未经采购人同意不得更换负责人。

##### 项目负责人应对电梯的设计、制造、安装具有丰富经验，并具有工程师(或相当于工程师)以上职称。

##### 项目负责人在本企业具有一定的行政职位，在项目执行中，能够自行决定与本合同相关的所有事宜，能直接与本企业最高领导沟通。应保证在合同执行期间为本项目配备的项目负责人在设计和生产阶段在天津时间不少于15天／月，在安装施工阶段在天津时间不少于25天／月。

##### 项目负责人接受采购人的总体项目管理。

8.3.2项目部人员配备要求

8.3.2.1投标人对项目应设置项目组，负责项目执行全过程中的技术质量、进度等。负责电梯设计、现场服务的主要人员参加项目组。

8.3.2.2项目部应配备下列人员（包括但不限于以下）：

项目负责人、技术负责人、商务人员、技术人员、现场管理人员、计划管理人员、资料档案人员、安全管理人员、质量管理人员等。

8.3.2.3各阶段在采购人所在地的技术人员要求：

下列人员在各阶段时间内应全职服务于本项目，离津应经采购人同意。

##### 设计生产阶段：需配备不少于2名技术人员常驻天津开展工作，在天津时间不少于20天／月。

##### 施工阶段：应根据土建施工及现场进度情况，服从总体工期计划的要求，配备足够的施工安装队伍及吊装等相关设备，具备安装条件的多处扶梯应能同时进行安装施工，且施工人员应能独立解决现场问题。

##### 调试阶段：至少配备3组人员，每组人员均能独立解决现场问题。

##### 验收阶段：至少配备3组人员，每组人员均能独立解决现场问题。

##### 系统考核阶段：至少配备3组人员，每组人员均能独立解决现场问题。

##### 交接阶段：

1)使用交接阶段：至少配备3组人员，每组人员均能独立解决现场问题。

2)资产交接阶段：至少配备1组人员（其中必须包括资料管理人员），能独立解决相关问题。

##### 质保期阶段：至少配备2组人员，每组人员均能独立解决现场问题。

##### 关键时段的技术保障：每站至少配备1组人员、停车场至少配备1组人员，每组人员均能独立解决现场问题，并需满足最终用户的保障需求。

8.3.2.4以上仅为基本要求，采购人有权要求投标人在各阶段增加相关人员，投标方如因人员不到位导致阶段工作不能顺利实施时（项目实施相关各方提出投诉且情况属实时），采购人有权在支付中扣除罚款，每次5万元人民币。

##### 合同签订后，投标人的本项目组成人员不应与投标文件所列人员不符。若投标人确需更换有关人员，必须书面上报采购人并经采购人同意。

##### 如在合同执行过程中出现项目负责人或技术人员明显不称职的情况，采购人有权要求投标人更换符合要求的相应人员，投标人应无条件给予更换。

##### 投标人应具有一套完善的项目管理机制和项目人员职责划分，以确保项目实施的各个阶段和各个环节能够及时地、顺畅地进行。

##### 项目实施中各阶段的进度计划一旦经过双方确认，投标人必须按时完成所规定的相应工作。如因投标人自身原因导致计划未能按时完成，投标人应负有相应的责任。

##### 投标人在接到采购人指令两小时内到达任何车站开始工作。

8.3.3投标人应在投标文件中提供本项目的组织机构和人员组成表，按“项目人员履历表”的格式和要求填写：

表8-1电梯项目人员履历表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 项目经验及在项目中所担任过的职务 | 现任职务 | 拟在本项目担任的职务 | 所属 公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人应具有一套完善的项目管理机制和项目人员职责划分，以确保项目实施的各个阶段和各个环节能够及时地、顺畅地进行。投标人应在投标文件中阐述项目管理的主要机制和主要人员的职责划分，以及投标人针对本项目特点所采取的必要的、有效的保障措施。

8.3.4文件接受程序

采购人/管理机构对投标人文件的接受在任何情况下都不能解除投标人在本合同项下的任何责任和义务。

投标人提交给采购人/管理机构的文件要在发送单上列出目录。文件形式可以为书面文件和电子文件（正式文件至少一式二份，具体数量由采购人确定，具体格式今后定义）。无论采购人/管理机构对投标人文件是否提出意见都应在文件接受之日起一个月内将其中一份文件返回给投标人。超过期限将被投标人视为采购人已经批准。

返回文件状态时，采购人将加盖下打印鉴之一：

##### 接受

##### 不接受

其中第（2）种情况下，采购人应说明不接受的原因，投标人不应该开展实质性工作。这种情况下投标人必须将修改后的文件重新报采购人确认。

8.3.5合同执行协调

投标人必须在合同签订1个星期之内，明确专门人员负责本合同项下设备、安装和服务的进度管理，其人员资历应事先报采购人/管理机构审查和采购人批准。

在合同执行期间招投标双方的协调主要通过但不限于下列活动：

1)进度协调例会。

2)临时会议。必要时可在任何时候召开临时会议，会议形式可分为：

3)进行各类检查，以便更好地了解对方的工作方式或执行合同情况。

各阶段计划的详细规定见本招标文件工期要求。每个阶段开始之前一个周，投标人应向采购人提交本阶段计划供采购人审批，这个计划应符合控制进度的规定。由于投标人计划不周而导致采购人不批准计划引起的一切后果均由投标人承担。

8.4合同设备的制造

8.4.1投标人必须在设计联络阶段结束后的两周内，结合本项目的总体计划向采购人/管理机构提交本合同设备总体生产计划。

8.4.2在采购人下达生产指令后，投标人应自行制定生产计划，并满足现场施工进度及总体工期要求。

8.4.3设备生产周期应满足现场施工进度及总体工期要求，各投标人在投标文件中提出最短供货周期，该周期应不大于3个月。

8.4.4投标人应接受采购人/管理机构对产品制造进行监督检查，根据已审批的产品设计图纸文件和生产指令，按照质保体系的要求组织设备生产制造。

8.4.5投标人应保证所提交的设备应在国内外有成熟应用先例的，到场设备应为全新的、未经使用过的，以优质材料制造、以成熟生产工艺生产的合格设备。

8.4.6投标人应保证所提供的设备完全满足本用户需求书的要求，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

8.4.7投标人应对提供的设备及其备件的质量负责，无论这些设备和备件是投标人生产的，还是由投标人的外协厂家生产的，外购件出现的质量问题由投标人全权负责解决。

8.4.8投标人在投标文件中，应提出所投产品的外型尺寸图，产品结构图、布置安装图，工艺流程图、主要零部件规格，型号及生产厂家。

8.4.9投标人应在投标文件中提供生产组织技术保证措施和质量保证措施。

8.4.10在合同设备的制造过程中，采购人有权对投标人的批量生产实施监造。在采购人驻厂监造的过程中，投标人应开放设备生产的空间和文件，为采购人的监造提供适当的办公生活条件。采购人驻厂监造的费用不包含在本次招标范围内。采购人的监造、对产品质量的检查不减轻投标人所承担的质量责任。

8.5出厂验收

8.5.1投标人在出厂验收前需要提供产品完整的型式试验报告、自检报告（出厂试验报告及试验合格的验收标准）。

8.5.2投标人在出厂验收、抽样试验、现场试验前，应根据相关标准向采购人提供试验规格书（出厂试验的项目、标准、评价指标和试验方案等）。

8.5.3设备整机及其主要部件的试验，按合同“用户需求书”和采购人批准的试验规格书进行现场试验。投标人不得以任何借口减少试验项目和内容，试验验收后，并不减轻或减少投标人对设备所负的责任。验收主要内容包括但不限于以下项目：

##### 对合同设备的主要零部件的检验报告单进行审查；

##### 有关合同设备配套产品的性能试验报告应由投标人提供给采购人及设备监理工程师；

##### 合同设备组装后整机试验的检验；

##### 接口试验；

##### 原材料、器材的检验、抽检。

8.5.4在系统各阶段测试检验中若发现设备故障，投标人应立即给予更换并加大检测比例进行重新检测。

8.5.5出厂验收完成后，参加检验各方将在测试报告上签字确认。投标人应向采购人提交检验报告一式四份。所有测试结果必须符合合同的规定，如果采购人/管理机构认为某项试验的条件、内容、程序、测量、记录和报告格式等任意一项不符合设备合同“用户需求书”或试验规格书的要求，合同设备将被认为不合格，采购人有权拒绝接受试验报告并要求重做该项试验。

8.5.6采购人/管理机构有权根据实际项目进度变更部分验收计划。

8.5.7如果收到采购人不参加出厂验收的通知，投标人应自行对设备进行出厂验收。

8.5.8采购人/管理机构的出厂验收、对产品质量的检查不减轻投标人所承担的质量责任。

8.5.9投标人应按照上述要求对测试、检验、验收的相关内容进行全面地描述和提出详细的建议书，并将在出厂验收前最终确定。

8.6质量保证

8.6.1设备系统的质保

项目开通试运营起的一年为质保期。在系统质保期内，采购人/最终用户将对系统有关项目进行测试，检测系统运行的可靠性和稳定性。投标人在设备安装期、试运行期及质保期内应提供如下服务：

##### 质保期内投标人的质保责任。如出现产品质量问题，由投标人免费负责维修。在质保期内对电梯设备发生的事故、停运、或不正常运行而造成人身伤害或该电梯损坏的，经政府主管部门鉴定为投标人责任所致的，应由投标人承担相应责任。设备如不符合合同规定或因本身质量问题所出现的故障、缺陷等问题，投标人应承担一切责任。并根据故障情况进行部件更换、维修，直至整个设备正常运行。

##### 如果发现故障的起因属材料质量问题、零部件设计和生产制造中出现的严重缺陷、或者在全部某类部件的更换或维修次数超过总数的5%，或质保期内某种零部件故障造成不能工作的数量达总数的5%以上时，投标人必须更换全部零部件，包括那些仍在使用的同类零部件均由投标人负责。

##### 质保期内，投标人维保人员从接到故障通报到出现在故障现场的响应时间不超过30分钟，同时维修所需备件在30分钟内送达现场; 常用备件须随身携带，从而使得系统在各种维修期间的（停顿）时间尽量减少。

##### 在设备质保期内，故障修理时可使用属于采购人/管理机构的备件，但更换下的易损件（或其它损坏部件），投标人必须在一周内给予替换。

##### 投标人有责任对出现的故障进行分析研究，提交故障分析报告，做出合理的解释。

8.6.2设备系统在质保期内的日常维护、保养：

在质保期内由投标人负责设备系统的维护保养，日常维护保养每两周进行一次。

质保期内设备系统日常维护保养工作主要包括：对设备系统进行的清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整只限于不会改变任何安全性能参数的调整。

8.6.3其他

##### 投标人应对质量保证、售后服务做出承诺。

##### 质保期内的维修、保养的易损件及辅料费由投标人负责。

（九）调试与验收

9.1调试

投标人有责任完成所有合同设备的安装、调试，并对安装质量进行检验，以确保合同设备的安装符合有关的规范及投标人提供的安装手册和安装图的要求。投标人负责解决调试、检验过程中的技术问题。

投标人应在设备初次上电调试前对设备的安装质量进行检查，确保上电后的设备安全。

9.1.1单体调试

##### 调试由投标人按照程序进行，用以验证设备运输、安装之后是否有损坏、运行是否正常，调试应包含系统所有设备及招标要求的所有功能。

##### 投标人负责现场调试的实施，并应按照采购人的总工期要求，提出调试内容、调试计划和现场单体调试大纲。投标人按照采购人和监理批准的单体调试大纲进行单体调试工作。现场调试包括但不限于以下试验内容：

1)通电试验，检验设备是否在工作状态；

2)国家相关规范标准对本设备系统的检测要求；

3)设备的功能调试；

4)现场运行试验。

##### 任何没有通过试验的设备，将进行整改或更换，并重新进行试验，直到所有设备全部调试合格为止。

##### 所有损坏的设备均由投标人负责更换。

9.1.2与其它系统联合调试

##### 本系统与其它系统的接口功能，调试应包含所有电梯设备及招标要求中接口部分的所有功能。

##### 调试方法是从现场设备上进行功能试验，由此验证系统和通信功能。

##### 如果出现问题，则解决问题重新进行调试。直到调试成功为止。假如设备出现严重问题，或者出现严重的软件问题，使系统不能正确工作，则投标人负责更换系统主要设备。

9.1.3投标人负责现场调试的实施，并应按照采购人的总工期要求，提出调试内容、调试计划和现场联合调试大纲。按照监理批准的系统调试大纲进行系统联合调试工作。现场试验包括但不限于以下试验内容：

##### 单调、联调的调试结果报告应由投标人签章。

##### 调试配合人员要求：

见 8.3.2.3“各阶段在采购人所在地的技术人员要求”。

9.1.4与其他专业接口测试

投标人应根据合同要求完成本系统的所有功能测试。同时需无条件赴采购人指定的地点参加采购人组织的接口模拟测试并按模拟测试的需求提供相关设备、技术文件以及配备足够的技术人员等。投标人搭建平台及参与测试由投标人负责。

主要内容包括但不限于：

##### 系统功能测试；

##### 接口协议测试；

##### 端对端测试；

##### 100%点对点测试；

##### 其它接口项目。

具体测试内容及测试方式将在设计联络时确定。

9.2验收

9.2.1自检

在安装、调试、检验工作完成后，提交一式二份签字确认的安装自检报告给设备监理工程师。

9.2.2预验收

##### 在设备安装、调试完成后，投标人应提前一周通知采购人和监理工程师申请对项目或部分项目、系统或部分系统进行预验收。

##### 在设备安装、调试完成后，无故障连续运行需达到144小时，方可进行预验收。若在此期间出现故障，则需要排除故障后重新计时。

##### 监理工程师收到投标人提报的“设备安装工预验收申请表”后7天内对预验收申请审查完毕，并按相关程序组织设备安装现场验收。各项检验或抽验工作由投标人负责操作和记录并经文整后作为竣工资料一并提报。

##### 经验收合格后（若有项目不合格时，投标人应在限期内进行整改并达到合格标准），各方代表签字。投标人按要求提报项目竣工资料，待监理和采购人审核合格后，由总监理工程师签发“设备安装工程预验收合格证书”。

##### 通过预验收后，监理工程师将出具预验收报告。投标人依据预验收报告，修补缺陷，并准备参加大联调、试运行和竣工验收。

9.2.3竣工验收

9.2.3.1竣工验收指电梯通过了设备联调，当地政府质检机构对电梯在投入使用前的检验。由当地政府质检机构主持，投标人组织并协助，采购人和监理人员参加，根据合同中规定的条款、技术数据、施工图及相关规范标准验收电梯。只有通过检验，并取得当地质检机构签发的检验报告和使用合格证的电梯，采购人才能接受。由投标人负责向当地政府质检机构报验电梯，并由投标人负责相关费用（包括报验费及取得当地政府质检机构颁发的安全检验合格证所需的费用）。

9.2.3.2验收完毕后，在设备移交前，由投标人提供竣工资料，每个子项项目装订成册，一式四份，至少应包括以下内容：

##### 每台电梯的天津市质检机构检验报告书

##### 每台电梯的天津市质检机构准用证；

##### 每台电梯的安装检验报告；

##### 每台电梯的调试报告

##### 每台电梯的竣工验收报告；

##### 每台电梯的开箱检查记录；

##### 每台电梯的维修保养手册、操作手册及安装手册；

##### 每台电梯的出厂检验报告和产品合格证。

##### 每台电梯的竣工图纸（安装图册等）。

9.2.4最终验收

##### 设备在质保期过后开始最终验收。

##### 最终验收由投标人向最终使用单位进行验收移交，投标人应向最终使用单位提交设备的最终验收计划。

##### 投标人向最终使用单位提交验收大纲，由最终使用单位确认后开始验收。验收过程中需重新检测、验收时由投标人负责。

##### 最终验收时需提交的资料应依据对资料的相关标准及最终使用单位对资料的要求进行提交。

##### 最终验收的内容包括整机性能检查和零部件实际质量检查。

##### 零部件实际质量检查至少应包括如下内容：

1)合同设备的防腐处理可靠、无锈蚀现象；

2)各部件的连接件紧固，表面无损伤刻痕；

3)各运动部件运转灵活。

9.2.5因投标人原因需重新报检的项目应由投标人负责。

（十）项目交接

10.1项目交接

本项目为交钥匙工程。

交付使用前投标人应参与并积极配合由使用单位进行的交付验收，在项目运营之前完成所有的资料交接和现场缺陷整改，若由于投标人原因在项目运营30日后还未通过交接验收，则质保期从通过交接验收后开始计算时间。

（十一）技术文件

11.1概述

##### 投标人提交的技术文件应包括设计、制造、出厂检验、运输、开发、培训、安装、调试、质保期、运行维护等各阶段所涉及的所有文件（含图纸）。同时应提交系统集成质量保证、质量控制、质量管理以及进度控制等报告，供采购人检查备案。

##### 投标人对所提供的全部文件资料的正确性、完整性和及时性负完全责任，不因采购人对文件的审查而改变。

##### 投标人向采购人提供的图纸、手册、技术文件应充分、广泛和详细地说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数，使采购人能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。

##### 投标人提供的图纸、手册和技术文件，产品在国内生产的，必须使用中文；产品由国外分包商生产的，除提供英文版外，还应对主要的图纸、文件提供中英文对照版本，以中文版本为主。

##### 当采购人需要有关设备的技术资料时，投标人必须及时提供。

##### 图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向采购人提供最新的版本。

##### 以上仅为基本要求，投标人须无条件满足最终用户的使用需求。

11.2图纸

##### 投标人必须按规定的格式进行图纸、文件的绘制和编写。

##### 投标人须在合同签定后三个月内向采购人提供所需的全套技术文件，文件应一式10份（并应附有2份电子文件），图纸应包含但不少于以下内容：

1)重要零部件及易损件的规格、型号、图纸

2)整机及主要部件的装配图

3)电气原理图、接线图

11.3手册

投标人提供的手册包括如下，但不限于此：

安装手册；

操作与维修手册；

手册对设备各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等，以及对主要部件的更换、调整和测试，均应做出详细的说明。为了清楚地描述检修的内容和要求，手册应使用插图说明。

11.4技术文件

技术文件包括：

总图，接口图，所选用技术的描述和功能分析；

所选用的现有产品清单及参考资料；

规格书中规定的可维修性、可靠性、可使用性、安全性文件。

11.5产品设计文件

产品设计文件包括：

图纸资料（包括结构计算、系统方案、软件编制等）；

用于各组件设计和生产的技术规范；

需进行特殊设计或专项采购的组件清单及资料。

11.6检查文件

投标人应向采购人提交试验计划、试验项目和试验方法，并在采购人指定的场所进行验收试验。

如果这些试验证明产品不能满足用户需求书的要求，投标人对每项差别应作一个清单，并向采购人说明采用的补救方法。

11.7文件确认

在合同执行的各阶段中，合同双方递交的技术文件应通过正规渠道递送，并互相签字确认。

投标人用于生产的手册和技术文件，应是经过采购人/管理机构的审核、确认的图纸。采购人确认后，在图纸加盖确认章，该章仅表明采购人已同意投标人按图生产，但设备的技术性能和质量仍由投标人负责。

如果图纸经过确认，投标人未经采购人认可，不按图生产，采购人有权拒绝接收产品。

图纸审查和确认的具体范围、时间和程序，由双方讨论决定。

11.8图纸、手册和技术文件的数量

投标人向采购人提供合同设备的图纸、手册和技术文件的份数应满足本合同要求，以便采购人相关人员使用。

11.9项目档案资料管理

按照采购人档案管理部门的技术文件移交规定，所有正式文件一式6套，统一进行文件分类和编号，在规定的时间移交给采购人。

（十二）基坑防水

一、规范要求

1、《地下工程技术规范》（GB50108—2008）

2、《防水工程质量验收规范》（GB502207—2011）

3、《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T212

4、《中华人民共和国建筑法》以及其它有关的法律法规。

5、电梯基坑施工说明：

本次施工区域主要分布在A区，B区电梯处，总共4处电梯基坑，其中A区两处基坑平面尺寸分别为2100*4500和2100*4700，B区两处基坑平面尺寸分别为2100*4500和2100*4700。基坑深度均为1.2M。

6、按国家颁布的《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中规定防水达到无渗漏的质量标准进行堵漏工程质量验收。防水工程质保期自竣工验收之日起五年。

（十三）电梯维保服务内容

1、供应商提供24小时应急处理服务，在接到采购人电梯急修通知后半小时内，维修人员到达现场进行处理，6小时内排除故障；

2、中标单位电梯维护保养人员，严格按照《电梯维护保养规则 TSG T5002-2017》规定的内容定期进行清洁、 润滑、调整和检查等保养工作，并认真填写有关维护记录，以系统方式提供优良的维修服务；若维护保养规则由 政府部门出具新的执行标准后，供应商应无条件按照新标准执行。

3、中标单位应按照特种设备保养技术规程进行维护保养，对出现故障电梯应及时修复，避免停梯时间过长；

4、优惠服务内容：中标单位以优惠价格向客户提供配件，并送货上门；

5、中标单位的正常保养工作时间原则为办公时间，特殊情况的保养可随时协商；

6、服务区域：中标单位将与采购人密切配合，保持机房、门坎、井道及底坑的卫生清洁；

协助采购人电梯在维保期间通过政府主管部门年检；

7、供应商严格按照采购人相关部门的要求和规定，持证上岗(有效期内)。 采购人有权对供应商工作人员持证上岗情况进行检查，无证(含超期)人员严禁上岗。

8、投标人按照项目需求中的要求，须在投标文件中对所投项目整体服务方案，组织设置、人员配置，电梯维保工具及设备投入方案，定期预防性检查方案，安全管理规章制度方案，故障管理处理方案，与采购人配合、沟通方案，备品备件情况，突发事件管理方案措施等，提供详细的技术文件。

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求的强制采购的节能产品进行投标。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照磋商文件第三部分《供应商须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同磋商文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

# 备注：工程量清单和图纸请从天津市政府采购网公告附件中下载。

## 第三部分供应商须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备竞争性磋商条件。

1.2 本竞争性磋商文件仅适用于磋商邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与磋商活动的所有各方，对在参与磋商过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次磋商活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次磋商活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.3 “货物”系指供应商按竞争性磋商文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次磋商的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供磋商采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《磋商邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体参与磋商

《磋商邀请函》接受联合体参与磋商的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《磋商邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在响应文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）下载竞争性磋商文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体参与磋商的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司参与磋商

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与磋商

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与磋商应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 除《磋商项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合竞争性磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

6.1 本项目不收取招标代理服务费。

6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加磋商有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括采购信息公告、更正公告、成交结果公告、终止公告等与磋商活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目磋商活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《供应商须知》的条款如与《磋商邀请函》、《磋商项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《磋商邀请函》、《磋商项目需求》中规定的内容为准。

B  竞争性磋商文件

10. 竞争性磋商文件的构成

10.1 竞争性磋商文件由下述部分组成：

（1）磋商邀请函；

（2）磋商项目要求；

（3）供应商须知；

（4）合同草案；

（5）响应文件格式；

（6）竞争性磋商文件的更正公告内容（如有）。

10.2 除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供磋商项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 《磋商项目需求》加注“★”号条款为实质性技术条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 竞争性磋商文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于磋商要求。

10.5 除竞争性磋商文件另有规定外，竞争性磋商文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 竞争性磋商文件的澄清和修改

11.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构需要对磋商文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

11.3 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取竞争性磋商文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有竞争性磋商文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.4 更正公告的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.5 竞争性磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《磋商邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《磋商邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对竞争性磋商文件的修改，不作为投标人编制响应文件的依据。

C  响应文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件要求编制响应文件，以使其投标对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据磋商项目需求和响应文件格式编制响应文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的响应文件，磋商小组有权拒绝其投标。

14.2 除竞争性磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 响应文件格式

15.1 投标人应按竞争性磋商文件第五部分提供的响应文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本竞争性磋商文件“磋商项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定成交供应商。

15.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作响应文件。

15.4 响应文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 响应文件的组成

16.1 按照《磋商邀请函》规定的时间分别上传加盖电子签章的两阶段电子响应文件。

17. 报价

17.1 报价书、报价分项一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

17.2 报价是为完成竞争性磋商文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

17.3 除《磋商项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

18. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。

（1）《磋商邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

19. 技术响应文件

19.1 投标人须提交证明其拟供货物符合竞争性磋商文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

19.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至竞争性磋商文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对竞争性磋商文件要求的技术规格进行评议，并按竞争性磋商文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

19.3 响应文件中设备的性能指标应达到或优于竞争性磋商文件中所列技术指标。投标人应注意竞争性磋商文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合竞争性磋商文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

20. 投标保证金

20.1 按照《磋商项目需求》要求执行。

20.2 符合《政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定。

21. 磋商有效期

21.1 磋商有效期为响应文件开启之日起60天。响应书中规定的有效期短于竞争性磋商文件规定的，其投标将被拒绝。

21.2 特殊情况下，采购人、采购代理机构可于磋商有效期满之前，向投标人提出延长磋商有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

22. 响应文件的签署及规定

22.1 响应文件应按《磋商项目需求》和《响应文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。响应文件内容不完整、格式不符合导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

22.2 投标人按照《磋商邀请函》的要求提交网上应答并分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（PDF格式）（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

22.3 响应文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  响应文件的网上应答和提交

23. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在竞争性磋商文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

24. 制作和上传电子响应文件要求

24.1投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》。

24.2 投标人须按照竞争性磋商文件的规定制作电子响应文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子响应文件，按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》中《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的PDF格式电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的PDF文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

24.3 投标人应保证电子响应文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24.4 未按规定提交网上应答和上传加盖电子签章的电子响应文件的投标将被拒绝。

25. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。未按竞争性磋商文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子响应文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  磋商程序

26.磋商步骤

26.1第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。

26.2 第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，应为PDF格式且加盖电子签章后于磋商小组规定的时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”上传至天津市政府采购中心招投标系统。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

26.3 第三步：经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。若在磋商过程中，磋商小组未实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，第二阶段响应文件即作为最终报价。若磋商小组实质性变动了采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

26.4 第四步：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

26.5 第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

26.6 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.7 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

27. 评审方法及标准

27.1 磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评审原则和评审方法对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的投标进行评估和比较。

27.2 磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

27.3 竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

27.4 对竞争性磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

27.5 评审方法

（1）采用“综合评分法”的评审方法，具体评审因素详见《磋商项目需求》。评审采用百分制，磋商小组各成员独立分别对实质上响应竞争性磋商文件的投标进行逐项打分，对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）磋商小组审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以响应文件中产品名称与竞争性磋商文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）成交候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定成交候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定成交候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定成交候选供应商。

（6）采购人按成交候选供应商顺序确定成交供应商，或授权磋商小组按成交候选供应商顺序直接确定成交供应商。

27.6 出现以下任何情形取消磋商资格

（1）响应文件未按竞争性磋商文件的要求加盖电子签章的；

（2）磋商有效期短于竞争性磋商文件要求的；

（3）响应文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足竞争性磋商文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经磋商小组认定未实质性响应竞争性磋商文件要求的或响应内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子响应文件损坏、无效的；

（6）磋商报价超出采购预算的；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目的，相关响应均无效；

（9）其他法定响应无效的情形。

28. 其他注意事项

28.1 在磋商期间，投标人不得向磋商小组成员或采购代理机构询问评审情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评审结果的活动。

28.2 为保证定标的公正性，在评审过程中，磋商小组成员不得与投标人私下交换意见。在评审期间及磋商工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评审情况。

28.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

28.4 如果几个投标人所投整包产品为同一品牌时，在服务承诺符合竞争性磋商文件的情况下，报价最低的投标人入围评审阶段。

F  授予合同

29. 成交供应商的产生

29.1 采购人可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

29.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和竞争性磋商文件的要求确认成交供应商。

30. 成交通知

30.1 成交公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向成交供应商发出《成交通知书》（请使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 投标人可使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未成交人本人的评审得分与排序。

31. 签订合同

31.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

31.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

32. 履约保证金

32.1 若《磋商项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，成交供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

32.2 成交供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收履约保证金。

33 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34. 合同分包

34.1 未经采购人同意，成交供应商不得分包合同。

34.2 政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

G 政府采购“明白纸”

35. 政府采购“明白纸”

35.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”

（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

35.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸

中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。

一、“政采贷”概念

“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。

二、“政采贷”基本流程介绍

“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”

三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况

目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：

| 序号 | 金融机构名称 | 参考利率及额度 | 现阶段面向范围 | 申请条件 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国银行 | 参考利率： 根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85% 融资额度： 小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制 | 小微企业 | 1、在政府采购中无不良履约记录； 2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为； 3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。 | 27106030 吴楠 |
| 2 | 邮储银行 | 参考利率： 约4.95% 融资额度： 不超过200万元 | 小微企业 | 企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好 | 13820988723张日超 |
| 3 | 光大银行 | 参考利率： 约4% 融资额度： 不超过1000万 | 小微企业 | 1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。 2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录； 3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力； 4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策； 5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。 | 18722110192谢凝 18622858578 马嵘 |
| 4 | 浦发银行 | 参考利率： 约3.8% 融资额度：不超过500万 | 中小微企业 | 1、申请人不得有失信记录； 2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。 | 13612152218 刘扬 |
| 5 | 齐鲁银行 | 参考利率： 4.50%起 融资额度： 不超过1000万 | 大中小微企业 | 1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。 2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。 3、符合我行客户准入要求（同上一条）。 | 022-23271885 朱怡璇 |
| 6 | 天津银行 | 参考利率： 不低于3.85% 融资额度： 不超过1000万 | 中小微企业 | 1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好； 2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。 | 28405397 王小一 |
| 7 | 天津农商银行 | 参考利率： 结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定 融资额度： 不超过5000万 | 大中小微企业 | 1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验； 2、生产经营符合国家政策； 3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等； 4、银行要求的其他条件。 | 022-83872249 林向宇 |
| 8 | 天津滨海农商银行 | 参考利率： 致电咨询 融资额度：100-5000万 | 大中小微企业 | 1、具有2年(含)以上连续经营记录； 2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。 | 13612141823高飞 |
| 9 | 民生银行 | 参考利率： 最低4% 融资额度： 信用额度最高1000万 信用+担保额度最高3000万 | 中小微企业 | 1、企业成立满一年，经营良好、征信良好； 2、实控人25-65周岁，征信良好； 3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款 | 18102027371 陈宗山 |
| 10 | 平安银行 | 参考利率： 约6.00% 融资额度： 最高200万元 | 大中小微企业 | 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好 | 18698167095张伟 |
| 11 | 渤海银行 | 参考利率： 年化约3.85% 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； 信用记录良好，无不良、违法行为； 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求； | 022-58879322 姚斌 |
| 12 | 中国建设银行 | 参考利率：4.00%-5.00% 融资额度： 最高2000万元 | 小微企业 | 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《合同法》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单 | 58751595 赵望宇 58750209 肖毅 |
| 13 | 中国农业银行 | 参考利率： 约4% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。 | 13920727755 李倩 |
| 14 | 招商银行 | 参考利率： 一般性贷款利率 融资额度：最高3000万元 | 大中小微企业 | 1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。 2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。 3、财务报表未出现连续两年经营亏损。 | 28301244 |
| 15 | 兴业银行 | 参考利率： 利率3.7%起 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | 合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好 | 022/23526678/222112 武庆林 |
| 16 | 广发银行 | 参考利率： 贷款利率最低Lpr 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录； 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）； 4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可） | 13820640544 胡小宁 |
| 17 | 浙商银行 | 参考利率： 5% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业； 2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全； 4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。 | 23271307 刘粲 |
| 18 | 中信银行 | 参考利率： 3.75%-3.95% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上； 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间； 采购品类为货物类或服务类； 借款企业政采合作月数不少于6个月； | 13767182800 唐朝 |
| 19 | 后续持续更新 |  |  |  |  |

以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。

## 第四部分合同草案

需方：

供方：

供、需双方根据    年    月    日        项目（项目编号：        ）的磋商结果和磋商文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：

一、货物名称：见附件1

货物型号：见附件1

生产厂家：见附件1

货物原产地：见附件1

货物数量：见附件1

货物单价：见附件1

货物总价款：人民币元

大写：人民币元整

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1.货物具体技术指标见附件1。

2.供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与成交所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。

3．供方对所提供的货物的保修及售后服务详见附件。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后，于年月日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：采购人指定），并于年月日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。

五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对货物进行验收。

七、货款支付方式：

1、本合同以人民币进行结算

2、付款方式：

供方开户银行（汉字全称）：，

行号（数字代码）：，

帐号：。

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

3、如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

八、违约责任：

需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30% 的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。

十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

十一、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的响应文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

十三、本合同一式份，需方留存份，供方留存份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：年月日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由成交单位和货物需求方及代理方根据货物项目的具体情况协商拟订。

附件1.合同设备清单

附件2.保修及售后服务条款

附件3.供应商应答表

### 第五部分响应文件格式

响应文件

（加盖电子签章）

第一阶段响应文件

项目编号：

项目名称：

所投包号：

供应商名称：

法定代表人姓名：

投标代表人姓名：

递交日期：

第一阶段响应文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（投标人按磋商文件“评分因素及评标标准”中除涉及价格的评分项外的每个评分项逐项列明页码）

附件1

响应书

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为        项目（项目编号：        ）的磋商邀请，签字代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我公司将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2.我公司已详细审查全部磋商文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部磋商文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

3.我公司的磋商有效期为响应文件开启之日起60天。

4.我公司同意按照采购人、采购代理机构要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

5. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

6. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

7. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个磋商过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和磋商文件的规定给予处罚。

8. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

9.我公司若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

10. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

11.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称：

日期：年月日

附件2

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件3

磋商代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托在职职工_______________（姓名，职务）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为磋商代表人以我方的名义参加贵中心______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交响应文件、磋商、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对磋商代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至磋商有效期结束前始终有效。

磋商代表人无转委托权，特此委托。

年月日

| 磋商代表人身份证正面 | 磋商代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4

货物一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 制造商 | 品牌 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件5

货物分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 货物分项一览表中应列明货物一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：年月日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 磋商要求 | 响应应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |
| （二）服务要求 |
| （三）交货要求 |
| （四）付款方式 |
| （五）投标保证金和履约保证金 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 磋商要求指竞争性磋商文件中规定的具体要求，响应应答指响应文件的具体内容。

3. 偏离说明指磋商要求与响应应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 竞争性磋商文件第二部分技术要求 |
| --- |
| 序号 | 磋商要求 | 响应应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 项目需求书（项目需求书要求须逐条应答） |
| 序号 | 采购项名称 | 磋商要求 | 响应应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：年月日

附件7

业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 用户联系人及联系方式 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若磋商文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：年月日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（单位公章）：

日期：年月日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子响应文件，否则不予认定。

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件9

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件10

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物（请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若投标人不是残疾人福利性单位，响应文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

成交供应商为残疾人福利性单位的，将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人名称：

日期：20  年月日

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件11

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件12

投标人认为需要提供的其他资料

附件13

重要部件一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 重要部件/系统 | 品牌 | 型号 | 制造商 | 产地 | 基本构造 | 技术特点 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制系统 | 逻辑控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 驱动控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 门机系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全保护系统 | 安全钳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 限速器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 编码器 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

响应文件

（加盖电子签章）

第二阶段响应文件

项目编号：

项目名称：

所投包号：

供应商名称（公章）：

递交日期：

报价书

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为项目（项目编号：）的竞争性磋商邀请，签字代表（姓名/职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附磋商报价表中规定的应提供和交付的货物磋商总价分别为

第一包，￥元（人民币），大写（文字表述）。

其中：

设备款：￥元（人民币），大写（文字表述）。

安装款：￥元（人民币），大写（文字表述）。

注：投标总价=设备款+安装款。

……

2. 投标人已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

3. 第一、二阶段响应文件一一对应、不可分割，共同构成我方对本项目的所有承诺。

投标人名称：

日期：年月日

附件1

报价分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设备款： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 安装款： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 设备款： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 安装款： |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 报价分项一览表中应列明报价一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

4. “单价”须包含产品及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。

投标人名称：

日期：年月日

附件2

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第至页。 |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第至页。 |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第至页。 |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第至页。 |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第至页。 |

投标人名称：

日期：年月日